Opoczno: Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno.
Numer ogłoszenia: 87198 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45496 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z likwidacją skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. obejmujących w szczególności uporządkowanie i odtworzenie zniszczonego zadrzewienia przydrożnego oraz uporządkowanie terenu pasa drogowego wskazanych dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno .Roboty będą obejmowały: - Wycinkę wskazanych, zniszczonych przez wichurę drzew, których stan zdrowotny nie wskazuje na możliwość dalszego rozwoju. Łącznie 229 szt. drzew. - Karczowanie bądź frezowanie pni (do głębokości minimum 10 cm poniżej terenu) po wyciętych drzewach w ramach tego zadania oraz pni po drzewach wyciętych podczas akcji ratowniczej bezpośrednio po ustaniu nawałnicy w miesiącu lipcu 2011r. wraz z uzupełnieniem i wyrównaniem terenu, tak by równał się z poziomem gruntu przyległego. Łącznie 347 szt. pni. - Pielęgnację wskazanych, częściowo uszkodzonych przez wichurę drzew, których stan zdrowotny wskazuje na możliwość dalszego rozwoju, poprzez przycięcie korony (maksymalnie do 25%). Łącznie 79 szt. drzew. - Zakup i posadzenie sadzonek drzew określonych gatunków i wielkości we wskazanych miejscach pasa drogowego. Łącznie 347 szt. sadzonek. Wymagane gatunki i wielkości drzew: a/ jesion wyniosły szt. 33, sadzony w odstępach co 8 m, o obwodzie pnia 12-14 cm mierzonym na wysokości 1m, wysokość sadzonki min. 2 m, z dobrze uformowaną bryłą korzeniową. Drzewa należy opalikować za pomocą 3 kołków powiązanych z pniem za pomocą szerokiej taśmy elastycznej. b/ lipa drobnolistna, lub klon pospolity lub klon jawor, lub jarząb szwedzki, jarząb pospolity, szt. 314, wysokość sadzonki min. 2 m. Drzewa należy opalikować za pomocą kołka powiązanego z pniem za pomocą szerokiej taśmy elastycznej Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji sadzonek drzew przez okres wegetacji - minimum do 15 lipca 2012r. Pozyskane z wycinki drewno w postaci pni stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie (baza Zarządu Dróg Powiatowych w ul. Rolna 5) i tam złożyć (oczyszczone i posegregowane) na wskazanym miejscu. Cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren pasa drogowego i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. Dopuszcza się przerobienie gałęzi na zrębkę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu. Pozostałości po przerobie powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu pasa drogowego. Zabrania się bezwzględnie wypalania gałęzi oraz urobku pozostałego po frezowaniu pni. Z uwagi na to, że ścinanie drzew znajduje się w sąsiedztwie drogi i innych urządzeń np. linii elektrycznych i telefonicznych, roboty powinny być szczególnie zabezpieczone, strefa robót wygrodzona i oznakowana, by nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników drogi i osób postronnych. Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. Wykonawca oznakuje roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.16.00-8, 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- P.P.H.U. SŁOMA Grzegorz Słoma, ul. Małogoska 4, 26-060 Chęciny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94533,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 81867,24

- Oferta z najniższą ceną: 81867,24 / Oferta z najwyższą ceną: 199845,36

- Waluta: PLN.