#### OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja stanu istniejącego;

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);

- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, poz. 1953, poz. 10. art. 8 );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Żeromskiego w Drzewicy. W wyniku rozbudowy ulica otrzyma jezdnię szerokości 6,00 m i jednostronny chodnik szerokości 1,65 m.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Ulica Żeromskiego klasa Z - ½ jest fragmentem drogi powiatowej nr 3109E.

Przedmiotowa ulica położona jest w centrum miejscowości Drzewica. Przebiega przez tereny budownictwa jednorodzinnego. Jezdnia posiada przekrój drogowy – bez rowów, chodników i zjazdów do posesji.  Szerokości ulicy w granicach obecnego pasa drogowego wynosi od 5,80 m do 12,50 m, jezdnia bitumiczna szerokości około 4,50-4,70 m. Ulica uzbrojona jest w podziemne i naziemne elementy infrastruktury technicznej.

Droga powiatowa obciążona jest głównie ruchem średnim, lokalnym i tranzytem powiatowym.

4. Rozwiązania projektowe.

Projektuje się poszerzenie ulicy do minimalnej szerokości 8,50 m. docelowa szerokość jezdni 6,00 m, szerokość chodnika 1,65 m, szerokość zjazdów indywidualnych

5,00 m.

Ul. Żeromskiego - parametr drogi o znaczeniu lokalnym, klasy funkcjonalnej Z-1/2

Kategoria ruchu KR2

Prędkość projektowa Vp=30/40 km/h / strefa ruchu uspokojonego /

Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 8,25 m do 12,50 m

Szerokość jezdni - 6,00 m

Szerokość chodnika jednostronnego – 1,65 m

Oznakowanie pionowe i poziome wykonać dla układu docelowego, zgodnie z załącznikiem graficznym.

5. Zalecenia końcowe.

5.1. Wszystkie znaki winny odpowiadać wymogą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181).

5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zarządcę drogi..

5.3. Grupa wielkości znaków – znaki małe

6. Wykaz oznakowania pionowego.

Znaki ostrzegawcze :

A-7      „ustąp pierwszeństwa”                                 –  4 szt.

A-12  „obustronne zwężenie jezdni”                        –  1 szt.

Znaki zakazu :

B-25 „zakaz wyprzedzania”               	                 – 2 szt.

B-36 “zakaz zatrzymywania się”                              – 3 szt.

B-41 „zakaz ruchu pieszego”                                   – 2 szt.

Znaki informacyjne :

D-1 „droga z pierwszeństwem”                                 –   4 szt.

D-2 „odwołanie drogi z pierwszeństwem”                 –   1 szt.

D-6 „przejście dla pieszych”                                      –   4 szt.

Razem tablice znaków - 21 szt.

Tablice do znaków :

T-1    „dojazd do przeszkody 70 m”                            –1 szt.

Razem tablice do znaków - 1 szt.

Słupki stalowe do mocowania znaków - 16 szt. - dopuszcza

się lokalizowanie znaków na istn. słupach oświetleniowych lub poza chodnikiem.

7. Wykaz oznakowania poziomego.

P-1e „linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka” – 5+5+5+5+10+10+5+6= 51 mb x 0,12=7 m2

P-4   „ linia podwójna ciągła” – 40,5+10,5+17+8,5+9,5+7,5+4+4+19+9+14+14=158 m2x0,24 m2/mb=38 m2

P-7a „linia krawędziowa” – 13+9+13=35 m2 x 0,12 m2/mb = 5 m2

P-10 „zebra” - 4 mb x  10 mb = 40 m2 x 0,5 m2/m2  = 20 m2

4 mb  x   6 mb = 24 m2 x 0,5 m2/m2 =  12 m2

P-13 „linia warunkowego zatrzymania – trójkąty” - 8+9+9=26 mb x 0,2625 m2/mb = 7 m2

P-14 „linia warunkowego zatrzymania –prostokąty” – 3+3+3=9 mb x 0,375 m2/mb = 4 m2

Łączna powierzchnia malowania grubowarstwowego masą chemoutwardzalną / masa dwuskładnikowa / = 93 m2.