SPIS TREŚCI

I.   Projekt zagospodarowania terenu

A. Część opisowa

- Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Stan istniejący

- Warunki geotechniczne

- Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Stan projektowany

  - Sytuacja wysokościowa

  - Analiza powiązań układu drogowego

  - Zmiany w infrastrukturze technicznej

B. Część graficzna

1.   Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 (rys. nr 1)

II.   Projekt budowlany

A. Część opisowa

- Dane ogólne

- Konstrukcja nawierzchni

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Organizacja ruchu

- Uwagi końcowe

B. Część graficzna

1.  Plan sytuacyjny w skali  1 : 500  ( rys. nr 2 )

- Profil podłużny w skali 1:100/500 (rys. nr 3)

- Przekrój normalny w skali 1:100 (rys. nr 4)

- Szczegół konstrukcyjny w skali 1:10 (rys. nr 5)

III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

IV.  Załączniki

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia budowlane

- Zaświadczenia o przynależności do Izby

Projekt zagospodarowania terenu

Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze  zmianami) oraz  w związku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy,  
w sprawie realizacji inwestycji  drogowej polegającej na rozbudowie fragmentu ulicy Żeromskiego – ciąg drogi powiatowej nr 3109E od km. 0+000,00 / oś ul. Kilińskiego / do km. 0+191,06 / wraz z przebudową fragmentu podziemnej linii telefonicznej 
i energetycznej SN.

W stanie istniejącym ulica Żeromskiego posiada przekrój drogowy bez rowów i chodnika.

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności :

- Rozbiórka fragmentu istniejącej jezdni , dostosowując ją do potrzeb przyszłej 6,00 metrowej szerokości projektowanej jezdni. Rozbiórka umożliwi wykonanie chodnika.

- Poszerzenie istniejącej jezdni do docelowych parametrów i dostosowanie przekroju do projektowanej geometrii.

- Budowa krawężników, zjazdów indywidualnych i chodnika jednostronnego szer. 1,65 m  po południowej stronie ulicy i opaski - bezpiecznika szerokości 0,50 m  po stronie północnej.

- Poprawa geometrii skrzyżowań z ulicami Armii Krajowej i Hubala.

2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Drzewica, a Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb.

- wizja lokalna,

- ustalenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie,

- obowiązujące normy,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

##### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

##### Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania.

3. Stan istniejący

Przedmiotowy ulica położona jest w centrum miejscowości Drzewica. Przebiega przez tereny budownictwa jednorodzinnego. Jezdnia posiada przekrój drogowy – bez rowów, chodników i zjazdów do posesji.  Szerokości ulicy w granicach obecnego pasa drogowego wynosi od 5,80 m do 12,50 m, jezdnia bitumiczna szerokości około 4,50-4,70 m. Ulica uzbrojona jest w podziemne i naziemne elementy infrastruktury technicznej.

.

4. Warunki geotechniczne.

Na podstawie opracowań fizjograficznych miasta i wywiadu z mieszkańcami ulicy stwierdzono że warunki geotechniczne są dobre tj. grunty kategorii G-1. Występowanie wody gruntowej poniżej 1,5 m.

5. Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków

Teren, objęty dokumentacją nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach

terenu górniczego.

7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Na projektowanych przejściach dla pieszych planowane obniżenie krawężnika.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulica przebiega po działkach nr ewidencyjny :

Ul. Żeromskiego działka nr  45 / poszerzenie terenu o fragment działek nr 103, 101, 217, 216, 94/.

Ul. Armii Krajowej działka nr 95

Ul. Hubala działka nr 160

Ul. Kilińskiego działka nr 129, 218,  obręb m. Drzewica.

8.1. Stan projektowany

Powierzchnia opracowania : ok. 0,25 ha

Projekt dowiązuje się do istniejącej nawierzchni bitumicznej, która będzie wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy.

Projektuje się poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczających do minimalnej szerokości 8,50 – 16,00 m. Docelowa szerokość jezdni wyniesie 6,00 m, szerokość chodnika 1,65 m, szerokość zjazdów indywidualnych 5,00 m. Ze względu na lokalny charakter rozbudowy ulicy, istniejącą zabudowę wraz z zagospodarowaniem działek, nie jest ekonomicznie uzasadnione osiągnięcie normatywnej szer. pasa drogowego dla ulicy Żeromskiego dla klasy funkcjonalnej Z, który powinien wynosić 25,00 m.

Projektuje się sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, poszerzenie podbudowy do 6,00 m, wykonanie warstwy wyrównawczo-konstrukcyjnej grub. 7 cm, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z masy SMA.

Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej.

Docelowa kategoria ruchu KR2.

8.2. Sytuacja wysokościowa

Roboty wytyczeniowe wykonywać pod nadzorem uprawnionego geodety. Do projektu załączono wykaz współrzędnych punktów wierzchołkowych oraz profil podłużny.

8.3. Analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi.

Droga powiatowa nr 3109E na odcinku miejskim tj. od km. 0+004,11 do km. 0+195,17 – długości 191,06m, zgodnie z klasyfikacją funkcjonalną jest drogą klasy 
Z – 1/2 / droga zbiorcza /  o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach. Droga przenosi głównie ruchu lokalny i ponad lokalny związany z funkcjonowaniem regionu, a w szczególności komunikuje bezpośrednio przyległe do niej miejscowości z miastem Drzewica tzn. centrum administracyjno-oświatowym gminy.

Rozbudowa związana jest również z podwyższeniem standardów użytkowych drogi oraz bezwzględną poprawą bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego poprzez budowę chodnika na odcinku od dróg gminnych tj. ulic Hubala i Armii Krajowej, które zapewniają połączenie komunikacyjne z terenami budownictwa jednorodzinnego z centrum miasta Drzewica, między innymi poprzez ulicę Kilińskiego, będącą ciągiem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 3110E.

Wszystkie skrzyżowania z ul. Żeromskiego, funkcjonować będą jako skrzyżowania proste nie skanalizowane bez sygnalizacji świetlnej.

8.4. Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej.

- Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej to głównie usunięcie kolizji z kablem telekomunikacyjnym / tj. przeniesienie go poza jezdnię i ułożenie pod chodnikiem / oraz przesunięcie kabla energetycznego SN oraz słupem energetycznym, który zostanie przesunięty poza jezdnię. Pozostała infrastruktura podziemna – wodociąg, kanał sanitarny, pozostają bez zmian nie tworząc kolizji z rozbudową drogi.

- Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do ul. Kilińskiego.

- Dostęp do istniejących nieruchomości nie zostanie zakłócony.

Projekt zagospodarowania terenu

Część GRAFICZNA

Tutaj mapa z

Projekt BUDOWLANY

Część OPISOWA

1. Dane ogólne

Powierzchnia zagospodarowania objętego niniejszym opracowaniem – 0,2446 ha.

/ ul. Żeromskiego – dz. nr ew. 45 – pow. 1924 m2, ul. Kilińskiego- dz. nr ew. 129 – pow. 35 m2, dz. nr ew. 218 – pow. 74 m2, ul. Hubala – dz. nr ew. 160 – pow. 364 m2, ul. AK – dz. nr ew. 95 – 49 m2 = 2446 m2

Powierzchnia jezdni wynosi : 1461,0 m2

Powierzchnia zjazdów / wg tabeli / :  192,0 m2

Powierzchnia chodników : 292,0 m2

Powierzchnia opaski bezpieczeństwa : 50,0 m2

Powierzchnia zieleni : 2446 m2 – /1461+192+292+35=1980m2/ = 466m2 / co stanowi 19 % powierzchni objętej opracowaniem /.

Ul. Żeromskiego funkcja ulicy zbiorczej Z-1/2

Kategoria ruchu KR2

Prędkość projektowa Vp=40 km/h / strefa ruchu uspokojonego /

Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 8,50 m do 16,00 m

Szerokość jezdni - 6,00 m

Szerokość chodnika jednostronnego – 1,50 m+ 0,15 m = 1,65 m

Szerokość opaski bezpieczeństwa po stronie północnej : 0,50 m + 0,15 m = 0,65 m

Oznakowanie pionowe i poziome wg oddzielnej dokumentacji

Szerokość zjazdów indywidualnych – 5,00 m,

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie powierzchniowo.

W zakres robót rozbiórkowych wchodzą / patrz plan rozbiórek/:

- rozbiórka fragmentu istniejącej nawierzchni wraz z konstrukcją

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i wlotach ulic bocznych

- rozbiórka istniejących zjazdów, krawężników i chodników

- rozbiórka istniejących ogrodzeń i podmurówki

/ zakres rozbiórek wg przedmiaru robót /.

2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami warunków technicznych z ZDP w Opocznie, przyjęto kategorię ruchu KR2.

Co przełożyło się na  następująca konstrukcję nawierzchni :

- Warstwa ścieralna z bet. - asf. typu SMA 0/11, grubości 5 cm

- Warstwa dolna z bet. - asf. grub. 0/20, grubości 7 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie / 0/63 mm/ grubości 20 cm

- Warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm

- Krawężnik obustronny o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

Na zjazdach zaprojektowano następująca konstrukcję :

- Nawierzchnia z kostki betonowej barwionej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie / 0/31,5 mm/ grubości 15 cm

- Dolna warstwa podbudowy,  podsypka z piasku grub. 15 cm

- Zjazdy zamknięte obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm

Na chodnikach zaprojektowano konstrukcję :

- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm

- Dolna warstwa podbudowy : piasku –grubości średniej 10 cm

- Chodnik zamknięty obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm

Na opasce bezpieczeństwa zaprojektowano konstrukcję :

- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie / 0/31,5 mm/ grubości 15 cm

- Dolna warstwa podbudowy z piasku –grubości średniej 10 cm

- Chodnik zamknięty obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm

Ze względu na posadowienie działek o nr 101,103, 217 wyżej niż skrajne obrzeża chodnika zachodzi konieczność wykonania murów oporowych o wymiarze 20x100 cm z bloczków betonowych osadzonych na ławie betonowej o wym. 30 x 15 cm.

Mur od strony jezdni, należy otynkować jednostronnie wraz z górą. Od strony nasypu wykonać bitumiczną izolację pionową.

W zakres robót wykończeniowych zachodzi konieczność zabezpieczenia istn. kabla energetycznego  pod zjazdami rurami dwudzielnymi na dług. 100 mb., regulacji wysokości

3 szt. studni telefonicznych oraz regulacji wysokości włazów i zasuw w ilości 
17 szt.

3. Odwodnienie

Układ spadków poprzecznych i podłużnych zapewni powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do projektowanych wpustów burzowych w ul. Kilińskiego.

4. Roboty ziemne

Projekt przewiduje wykonanie koryta tj. pogłębienie istniejącego po rozbiórce konstrukcji nawierzchni i poszerzeniu go do projektowanego zakresu z uwzględnieniem ław pod krawężnika. W zakres prac  wejdzie również bilans mas ziemnych z korytowania zjazdów i chodników jak również wykopów pod mur oporowa.

5. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

6. Uwagi końcowe

- wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia,

- roboty ziemne  należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i badania,

- w obrębie istniejących ogrodzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie oraz  z ograniczeniem maszyn wywołujących wibracje gruntu w celu ochrony  fundamentów podmurówek,

- po zjazdami istn. kable zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi dwudzielnymi typu 
o długości wynikającej z szerokości zjazdów,

- wszystkie dane dotyczące wielkości i ilości robót wykazane są w przedmiarze robót

WYKAZ  ZJAZDÓW

| L.p. | Ulica | Nr posesji lub nr działki | Szerokość zjazdu mb | Długość zjazdu mb | Powierzchnia zjazdu ~ m2 | Obrzeże 8x30 cm – długość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ul.Hubala | 226 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 11,00 |  |
| 2 | Ul.AK | 92/93 | 4,70/4,00 | 3,00 | 26,00 | 15,00 | Zjazd podwójny |
| 3 | Ul.Żerom skiego/str. lewa | 2 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 15,00 |  |
| 4 | j/w | 212/2 | 5,00 | 2,60 | 13,00 | 9,00 |  |
| 5 | j/w | 214 | 5,00 | 2,50 | 13,00 | 9,00 |  |
| 6 | j/w | 215 | 5,00 | 2,60 | 13,00 | 9,00 |  |
| 7 | j/w | 216 | 5,00 | 2,10 | 11,00 | 9,00 |  |
| 8 | j/w | 217 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 |  |
| 9 | Ul.Żerom skiego/str. prawa | 94 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 15,00 |  |
| 10 | j/w | 96 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 11,00 |  |
| 11 | j/w | 97/1 | 5,00 | 2,20 | 11,00 | 10,00 |  |
| 12 | j/w | 100 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 9,00 |  |
| 13 | j/w | 101 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 9,00 |  |
| RAZEM : | 192,00 | 138,00 |  |

| TABELA FREZOWANIA - ul. Żeromskiego |
| --- |
| Oznaczenia | Kilometraż | Hektometr | Grubość warstwy w cm | Szerokość frezowania ( m ) | Powierzchnia frezowania w przekroju ( m. kw. ) | Średnia pow. frezowania w przekroju ( m. kw. ) | Odległość między przekrojami ( m ) | Objętość frezowania ( m.3 ) | Pow. frezowania ( m. kw. ) | Uwagi |
|  |  |  | Krawędź lewa | Oś | Krawędź prawa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 4 | 4,50 | 0,14 | 0,28 | 23,60 | 6,61 | 106,20 |  |
|  | 0 | 23,60 | 9 | 3 | 15 | 4,50 | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 34,23 | 9,2 | 162,60 |  |
|  | 0 | 57,83 | 0 | 0 | 8 | 5,00 | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 24,46 | 2,9 | 122,30 |  |
|  | 0 | 82,29 | 6 | 0 | 0 | 5,00 | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 47,81 | 16,7 | 227,10 |  |
|  | 1 | 30,10 | 8 | 2 | 12 | 4,50 | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 22,93 | 3,2 | 110,64 |  |
|  | 1 | 53,03 | 0 | 0 | 5 | 5,15 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 17,88 | 1,6 | 87,17 |  |
|  | 1 | 70,91 | 5 | 0 | 0 | 4,60 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 19,70 | 8,5 | 284,67 |  |
|  | 1 | 90,61 | 5 | 5 | 5 | 24,30 | 1,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem | 190,61 | 48,8 | 1101,00 |  |

Projekt BUDOWLANY

Część GRAFICZNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I  OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  PRZY  ROZBUDOWIE UL.ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY

- Zakres robót w kolejności realizacji

- rozbiórka fragmentu nawierzchni i podbudowy,

- korytowanie pod poszerzenie istniejącej nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniach,

- wykonanie wykopów pod krawężnik wraz z ustawieniem krawężników na ławach betonowych z oporem,

- wykonanie zjazdów i chodników.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi drogi.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy drogi.

IIIa. Branża sanitarna

- Nie występuje

IIIb. Branża elektryczna

- Oddzielne opracowanie

IIIc. Branża telekomunikacyjna

- Oddzielne opracowanie

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi to:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt. 1 lit. A rozporządzenia)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne  pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.U. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie  budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie 
w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.

Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy.

O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

ZAŁĄCZNIKI

OŚWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane  (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r z późniejszymi zmianami  w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r  dot. art. 20 ust. 5)  oświadczam, że dokumentacja projektu rozbudowy fragmentu ul. Żeromskiego w Drzewicy, została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam również, że zastosowane rozwiązania projektowe zawarte w ww. opracowaniu są powszechnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i konstrukcyjnymi.

# Footnotes

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)