Sprawa nr 09/2012

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

UL. ROLNA 5

26-300  OPOCZNO

„Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie”

.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia o wartości poniżej 5 000 000 euro

ZATWIERDZAM:

lipiec 2012 r.

Nr sprawy 09/2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.	Załącznik do Oferty;	( Ślepy/ Ofertowy Kosztorys)

Rozdział 3	Formularze dotyczące warunków udziału  i  wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Formularz 3.2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.3.	Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 – tylko dla osób fizycznych

Tom II:	WARUNKI KONTRAKTU:

Rozdział 1	Wzór Umowy

Tom III:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOŚĆ:

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.	Załącznik do Oferty;	( Ślepy/ Ofertowy Kosztorys)

Rozdział 3	Formularze dotyczące warunków udziału i wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Formularz 3.2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.3.	Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 – tylko dla osób fizycznych

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców

1.	ZAMAWIAJĄCY

##### Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

##### 26-300 Opoczno, ul Rolna 5

##### tel. (44) 736-11-25

##### fax (44) 754-34-62

##### e-mail: zdpop@wp.pl

Nr konta: BS Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu, Filia w Opocznie nr 18 89730003 0020 0376 2978 0001

2.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument zatytułowane jest:

„Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie”

Nr sprawy – 09/2012

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany tytuł.

3.	TRYB POSTĘPOWANIA

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

  - Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.

5.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: „Budowy chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie”

CPV: 	 45233140-2	Roboty drogowe

Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Rozwiązania projektowe :

Parametry techniczne drogi :

Klasa drogi  Z – 1/2

Szerokość w liniach rozgraniczających – od 13,00 m do 14,50  m

Szerokość istn.  jezdni – 5,00 – 5,20 m

Szerokość proj. jezdni – 6,00 m ( dla układu docelowego )

Spadek poprzeczny jezdni ok. 2 % daszkowy

Szerokość proj. chodnika  – 1,50 m.

Spadek poprzeczny chodnika  2 %

Spadek podłużny- zgodny z istn. niweletą krawędzi jezdni

Długość całkowita chodnika –  172,76  mb.

Długość chodnika po stronie prawej od hm. 0+00,00 do hm. 1+50,39

Długość chodnika po stronie lewej od hm. 1+50,39 do hm. 1+72,76

Powierzchnia chodnika wg przedmiaru

Powierzchnia zjazdów  wg  przedmiaru

W związku z wyniesieniem proj. chodników ponad istn. jezdnię, może zachodzić konieczność regulacji wysokości istn. studni telefonicznych, zasuw wod. i włazów studni kanalizacyjnych.

Docelowo przewiduje się poszerzenie istn. jezdni do szer. 6,00 m, przewidzianym symetrycznie po drugiej stronie projektowanego chodnika.

Na poszerzeniach projektuje się wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15 cm, podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm , warstwy wyrównawczej na poszerzeniu szer. średnio 1,00 m z masy bitumicznej 0/16 – grub. 4 cm.

Dla układu docelowego projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości ok. 75 kg/m2 – grub. w-wy 3 cm  oraz wykonanie warstwy ścieralnej w ilości 100 kg/m2 – grub. w-wy 4 cm .

Chodniki :

Ciąg pieszy zaprojektowano z kostki bet. barwionej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm , całość posadowiona na warstwie odcinającej z piasku grub. średnio 10 cm.

Chodnik od strony jezdni ograniczony krawężnikiem o wym. 15 x 30 cm na ławie bet. z oporem, od strony ogrodzeń i istn. rowu, obrzeżem betonowym o wym. 6 x 20 cm. Szerokość proj. chodnika jednostronnego – 1,50 m, spadek poprzeczny jednostronny 2 %.

Konstrukcję nawierzchni pokazano w części graficznej

Odwodnienie :

W celu odwodnienia istn. jezdni i proj. ciągu pieszego, projektuje się wykorzystanie istn. rowów po ich czyszczeniu i profilowaniu. Ze względu na ograniczoną szerokość istn. rowu, projektuje się ułożenie betonowych płyt ażurowych na skarpie rowu na długości 70 mb. Projektuje się czyszczenie istn. przepustu na skrzyżowaniu z drogą gminną oraz przy posesji nr 28.

Na części rowu wzdłuż posesji nr 28, projektuje się przykrycie rowu na dług. 20 m. Istn. ściek betonowy dochodzący od mostu od strony Białaczowa projektuje się zaadoptować poprzez przykrycie go łupina betonową prefabrykowanego ścieku i przełożeniu istn. chodnika z płyt bet. 50x50x7 cm.

Projektuje się po stronie prawej wykonanie dwóch ścieków pochodnikowych

zlokalizowanych w najniższych punktach istn. niwelety krawędzi jezdni ( lokalizacja ścieków na etapie wykonawstwa ).

Zjazdy do posesji :

Planuje się rozbiórkę istn. nawierzchni zjazdów na całej szerokości ich występowania wraz z przepustami. Proj. typowe zjazdy wg KPED, będą miały szer. min. 4,50 – 5,50 m, długość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Jezdnia zjazdów ograniczona będzie od strony jezdni krawężnikiem obniżonym, od strony posesji obrzeżem bet. o wym. 6 x 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni to :

kostka bet. grub. 8 cm. na posypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10-15 cm oraz warstwa odcinająca z piasku grub. min. 10 cm.

Roboty ziemne :

Rzędne zakresu poszczególnych robót wynika z adaptacji   profilu istn. niwelety krawędzi jezdni.

Projektuje się korytowanie na głębokość ok. 30 cm  (dot. poszerzeń) i 10 cm dla chodników. Na poszerzeniach jezdni korytowanie wynosić będzie ok. 40 cm.

Urobek pozyskany z korytowania, projektuje się przerzucić na odkład.

Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania.

Uwaga : w pobliżu urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Ze względu na położenie inwestycji w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej, w trakcie wykonywania robót ziemnych wykonawca zapewni nadzór archeologiczny.

Koszty związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego nie podlegają odrębnej zapłacie i zostaną określone w kwocie ogólnej.

Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz zapewni obsługę geodezyjną – wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą.

Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku  zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia.

Gruz, zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew stanowią własność Wykonawcy i powinien on je usunąć poza pas drogowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach.

Drzewa z wycinki i materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Solcu i tam oczyszczone i posegregowane złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru.

Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności z normą, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM.

Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.

  - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

  - Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w tomie III niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający planuje udzielić zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.,

  - Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.

W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców stosuje się art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego.

6.	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dwóch miesięcy od podpisania umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt. 7.3. SIWZ.

7.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 8 SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a/ Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

b/ osoby zdolne do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowiska:

-Kierownik budowy w specjalności drogowej – min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg publicznych

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 100 tys. PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę i kurs.

7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.3 SIWZ muszą spełniać łącznie.

Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią formularza nr 3.1 do SIWZ.

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. (wzór oświadczenia na załączniku 3.4)

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 7.3 SIWZ należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią formularza nr 3.2 do SIWZ.

8.2.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią formularza nr 3.3 („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3.3) lit.b/ SIWZ. Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

8.2.3.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt.7.3.4.

8.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

8.4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w pkt 7.3. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1) i 8.1.2) SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

8.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 8.1.2. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.7. Dokument, o którym mowa w pkt 8.5 SIWZ, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt. 8.6. SIWZ  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2  i 8.2.1. SIWZ, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1. SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt. 8.5. i 8.6. SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

b) oświadczenie wymienione w pkt. 8.2.1. SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt. 8.2.2. – 8.2.3. SIWZ powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

9.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminy składania ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym w pkt. 9.1.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ

9.2.	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

Ul. Rolna 5

  - Opoczno

9.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.4	Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Małgorzatę Kiepas  nr telefonu 44 736 11 25

9.5	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ile ustawa Pzp lub niniejsza SIWZ nie stanowi inaczej, Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, wydruk z transmisji faksu bądź wysłania e-maila będzie uznany za jednoznaczny z faktem otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie  Nr  77 8973 0003 0020 0376 2978 0006

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego.

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt. 11.1.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 10.1, w formie lub formach , o których mowa w pkt. 10.2 zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 10.8

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

A/	odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie

B/	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

C/	zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 11.1., na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium (jeżeli dotyczy).

Jeżeli w postępowaniu obowiązuje złożenie wadium, przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

12.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” określony w niniejszej specyfikacji oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

    - Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Formularzem 2.1.

12.3.	Wraz z ofertą, winny być złożone:

12.3.1.	Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami  pkt. 8 SIWZ;

12.4.	Dowód wniesienia wadium;

12.5.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

12.6.	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty dla tego postępowania. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 12.10 i 12.11. chyba, że ze złożonego pełnomocnictwa wynika co innego. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone z ofertą i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Dokumenty składające się na ofertę- inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 12.8 i oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.1, 8.1.2 i 8.2.1. mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

  - Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.

  - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 12.13. i 12.14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości kartek.

  - Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono.

  - W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 12.13, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych  w Opocznie, Ul. Rolna 5,26-300 Opoczno

oraz opisane:

„Oferta - Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie”

„Nie otwierać przed dniem 30.08.2012r., godz. 1015”

  - Wymagania określone w pkt. 12.11. – 12.15 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Inne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

  - Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

13.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferty winny być złożone w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie przy ul. Rolnej 5 w sekretariacie (pokój nr 1), w terminie do 30.08.2012 roku, do godziny 1000 czasu lokalnego.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu otwarcia ofert.

14.	OTWARCIE I OCENA OFERT

14.1.	Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

  - Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rolnej 5 – w pokoju nr 3 w dniu 30.08.2012r., o godzinie 1015czasu lokalnego.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

    - Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

- oferta jest niezgodna z ustawą,

- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt. 3

- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawiera błędy w obliczeniu,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt. 14.7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.8.	Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt. 14.6 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu, tj Ślepym kosztorysie określonym w rozdziale 2 niniejszej Instrukcji. Podstawą obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zamieszczone w Tomie III niniejszej SIWZ.

  - Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 15.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Ślepym Kosztorysie. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Ślepym Kosztorysie i Przedmiarze robót.

  - Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien podliczyć i wyliczyć cenę oferty brutto.

  - Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót oraz wymienione w Ślepym Kosztorysie. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Ślepego Kosztorysu i Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót (SST) oraz w Ślepym Kosztorysie i Przedmiarze robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w trybie określonym w pkt. 9.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej, Ślepym Kosztorysie,  Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

  - Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-IV niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami).Cenę należy podać z dokładnością do jednego grosza.

  - Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

  - Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w Ślepym Kosztorysie.

16.	KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

A) Cena kontraktowa (do zapłacenia) 100 %

1% odpowiada 1 punktowi.

A= Cena brutto oferty najtańszej X waga ceny (100)

Cena brutto oferty badanej

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca największą ilość punktów, a więc oferta z najniższą ceną jest ofertą najkorzystniejszą.

Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

    - Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp,

  - O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) i którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert)  podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.

17.	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 16.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

- nazwie (firmie), imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą okoliczności do unieważnienia postępowania

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY-

Nie dotyczy niniejszego postępowania

### ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy został przedstawiony w tomie II SIWZ.

### 21.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

###### Rozdział 2

# Formularz Oferty

# i Formularze załączników do Oferty

Do Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie

ul.  Rolna 5

26-300 Opoczno

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Budowę chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie

MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Kosztorysie Ofertowym

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, do której nie zgłaszamy uwag.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ___________ PLN

(słownie złotych: ___________________________________________________________ ) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dwóch miesięcy od podpisania umowy

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonanie wszystkich robót na okres 36 miesięcy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- NASTĘPUJĄCĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZYMY PODWYKONAWCOM:

___________________________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________________

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……. ceny określonej w pkt ……….. oferty, w następującej formie/formach:

_________NIE DOTYCZY__________________________________

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w w/w projekcie umowy oraz w innych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fax:  ____________________ , adres email: ____________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kartkach.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20____ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 2.1.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ŚLEPY / OFERTOWY Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie |
| --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  | 0.18 |  |
| 2 d.1 | KSNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 | m3 |  | 1.2 |  |
| 3 d.1 | KSNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt |  | 6 |  |
| 4 d.1 | S-219 1400-06 analogia | Rury ochronne z tworzyw o śr. 125 mm | m |  | 18 |  |
| 5 d.1 | KSNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. |  | 8 |  |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0110-01 | Wywożenie dłużyc na na bazę ODM w Solcu | m3 |  | 2 |  |
| 7 d.2 | KSNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płyt bet na podsypce piaskowej | m2 |  | 21 |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 |  | 20 |  |
| 9 d.2 | KSNR 6 0801-021 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie | m2 |  | 20 |  |
| 10 d.2 | KNR SEK 06-0106-02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4cm | m |  | 50 |  |
| 11 d.3 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II na odkład _ poszerzenia + zjazdy | m3 |  | 118 |  |
| 12 d.3 | KNNR 1 0311-03 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z odkładu | m3 |  | 118 |  |
| 13 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochodem samowyład.usunięcie warstwy ziemi gr. 10cm ( na wbudowanie w nasyp ) | m3 |  | 22 |  |
| 14 d.3 | KNNR 1 0311-02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarcz.samochodami samowyład. | m3 |  | 22 |  |
| 15 d.3 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. III | m3 |  | 22 |  |
| 16 d.4 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 564 |  |
| 17 d.4 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm ( chodnik i zjazdy) | m2 |  | 366 |  |
| 18 d.4 | KSNR 6 0106-06 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm ( na poszerzeniach ) | m2 |  | 199 |  |
| 19 d.4 | KNNR 6 0113-0201 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm ( na poszerzeniach ) | m2 |  | 199 |  |
| 20 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ( na zjazdach ) | m2 |  | 127 |  |
| 21 d.4 | KSNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pobocze + zjazdy | m2 |  | 193 |  |
| 22 d.5 | KSNR 6 0308-0206 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) dla KR 2 0-16 mm( poszerzenia ) | m2 |  | 190 |  |
| 24 d.6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe szare wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B 10 na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 200 |  |
| 25 d.6 | KSNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m |  | 215 |  |
| 26 d.6 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kol.grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  | 239 |  |
| 27 d.6 | KSNR 6 0502-03 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej kol.grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  | 127 |  |
| 28 d.7 | KNR 2-18 0625-01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. |  | 1 |  |
| 29 d.7 | KSNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 |  | 4 |  |
| 30 d.7 | KSNR 11 0505-03 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm | m |  | 3 |  |
| 31 d.7 | KSNR 1 0201-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. | m3 |  | 5 |  |
| 32 d.7 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - średn. 40 cm z transportem materiału z rozbiórki | m |  | 28 |  |
| 33 d.7 | KSNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm na ławie zwirowej | m |  | 50 |  |
| 34 d.7 | KSNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt. |  | 10 |  |
| 35 d.7 | KSNR 6 0606-03 | Ścieki podchodnikowe z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 6 |  |
| 36 d.7 | KSNR 6 1302-01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr.40 cm | m |  | 290 |  |
| 37 d.7 | KSNR 6 1302-03 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy | m |  | 40 |  |
| 38 d.8 | KSNR 6 0705-05 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 |  | 22 |  |
| 39 d.8 | KSNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk | szt. |  | 4 |  |
| 40 d.8 | KSNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. |  | 4 |  |
| 41 d.9 | KSNR 1 0409-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 wypełnienie wolnych przestrzeni humusem z obsianiem trawą. | m2 |  | 98 |  |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Wartość brutto |  |

Słownie: ....................................................................................................................................................

...........................................................................

Data: ...............................                                                                                           ........................

Podpis osoby upoważnionej

Rozdział 3

Formularze dotyczące warunków udziału  i  wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Formularz 3.2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.3.	Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 – tylko dla osób fizycznych

Formularz 3.1.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowę chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust 1 ustawy Pzp

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga-

Niniejsze „Oświadczenie....” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także podmioty na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust. 2bustawy Pzp, wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w pkt 7 SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Zapis zamieszczony w celach informacyjnych- do usunięcia przez Wykonawcę

Formularz 3.2.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowę chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału zgodnie art. 22 ust. 1 w wyżej wymienionym postępowaniu

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga-

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie....”powinno być złożone przez każdego z Wykonawców

Zapis w celach informacyjnych- do usunięcia przez Wykonawcę

Formularz 3.3.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowę chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie

oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| LP | Funkcja | Wymagania dla danej funkcji | Nazwisko i imię | Doświadczenie i kwalifikacje potwierdzające spełnienie wymagań/ uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kierownik budowy w zakresie robót drogowych | 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg klasy min. Z |  |  |

Załączamy oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Oświadczamy, że:

1*. dysponujemy osobą wymienioną w poz. …………… wykazu,

2*. nie dysponujemy osobą wymienioną w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną nam udostępnione,

3*. następujące podmioty, za pomącą których wykazujemy spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będą brały udział w realizacji części zamówienia:

1). …………………………………..

2). …………………………………..

3). …………………………………..

Ze względu na położenie inwestycji w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej, w trakcie wykonywania robót ziemnych zapewnimy we własnym zakresie nadzór archeologiczny.

__________________ dnia __ __ 201_ roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Formularz 3.4.

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie,

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24.ust. 1 ust.2  ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz.759), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

__________________ dnia __ __ 201_ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga!

Oświadczenie składają tylko osoby fizyczne, w stosunku do których odrębne przepisy nie wymagają wpisu do właściwego rejestru.

Tom II

UMOWA

(projekt)

UMOWA NR ZDP...../2012

W dniu ................. 2012r. w Opocznie, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, działającym w imieniu Powiatu Opoczyńskiego, reprezentowanym przez:

Andrzej Reszel			- Dyrektor Zarządu Dróg  Powiatowych

Zwanym dalej „Zamawiającym” a firmą

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....................................

......................................

została zawarta umowa o następującej treści:

1

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony.

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pn: „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie” Inwestycja ma być wykonana w sposób zgodny z przepisami Prawa Budowlanego, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanych dalej SST lub ST z uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, oferty Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowień niniejszej umowy.

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2  wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty materiałów objęte są wynagrodzeniem, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy zwanym dalej „umówionym wynagrodzeniem”.

- Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe materiały przydatne, wg wskazań Zamawiającego, w tym drzewa z wycinki, po oczyszczeniu przewieźć na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Solcu i tam złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu.

Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy. Z materiałami Wykonawca winien postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego paragrafu, a zapisami w którejkolwiek części dokumentacji projektowej w sprawie sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, każdorazowo należy postąpić zgodnie z treścią umowy.

- W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca również:

- zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach.

- zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej- wyznaczenia punktów głównych obiektu, obsługi w trakcie realizacji robót i inwentaryzacji powykonawczej.

- zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie robót ziemnych nadzoru archeologicznego.

§ 3

1.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz  zasadami określonymi w ust.2.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami:

  - minimalizowania całkowitego czasu prowadzenia robót,

  - oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami,

  - stosowania do oznakowania znaków i urządzeń brd o bezpiecznych konstrukcjach z materiałów lekkich i bezpiecznych dla kierujących pojazdami w przypadku najechania na nie.

§ 4

1. 	Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dwóch miesięcy licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

2.  	Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację projektową.

3. 	Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

4.  	Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie do 14 dni od daty ich zakończenia. Zasady zakończenia robót zostały określone w SST. DM 00.00.00.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.2 zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi netto ___________________ zł, (słownie złotych: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ )

plus ____ % podatek VAT w kwocie _________________________ zł, (słownie złotych ______________________________________________________________________ )

co łącznie stanowi kwotę brutto ____________________________________________ zł

(słownie złotych: _________________________________________________________ ______________________________________________________________________) .

Wynagrodzenie to zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy załączony do oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy przypadające do zapłaty stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą po dniu zawarcia umowy procentowych stawek podatku VAT przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2., kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4. Maksymalna wartość zobowiązania wynikająca z realizacji niniejszej umowy wynosi 115% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1, tj. kwotę ……….. zł. (słownie złotych: …………………………………………………………………)

5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 6 i 8 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 6

1.	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczone zostanie jednorazowo.

2.	Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

3.  	Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy

4.  	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania. Dniem zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

5.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanowiącym podstawę do wystawienia faktury potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Podwykonawcę,

2) Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury przez Zamawiającego złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki Podwykonawców albo złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie należności Podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 5 pkt. 2 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

7. 	Wynagrodzenie zostanie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po:

- zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego uprawnioną.

- uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę kserokopii przelewu potwierdzone przez Bank lub oświadczeń Podwykonawców, że wszelkie płatności na ich rzecz związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane.

§ 7

1.	Zamawiający ma prawo, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy:

- wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

- rezygnację z części robót lub zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1,  stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 8 umowy oraz, na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy /czas o jaki ma być przesunięty termin zakończenia robót nie może przekraczać niezbędnego okresu na wykonanie robót określonych w ust.1/.

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

§ 8

1.	Jeżeli roboty wynikające z poleceń o których mowa § 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia ich  wysokości.

2.	Jeżeli roboty o których mowa § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie, w oparciu o ceny jednostkowe, nie wyższe niż wartości średnich cen jednostkowych zawartych w aktualnie obowiązujących (na dzień sporządzania kalkulacji) informatorach SEKOCENBUD w kolejności: Biuletyn Cen Robót Drogowych (BCD), Biuletyn Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych (BRZ) oraz inne.

3.	Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4.	Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1-3 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynikającą ze zmian wynagrodzenia przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

5.	Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową każdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać.

§ 9

# 1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej  i ST w terminie określonym § 4 ust. 2.

# 2.	Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i niniejszą umową, a w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt. 1.5. ST DM.00.00.00,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST DM.00.00.00.i ST,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST DM.00.00.00 i ST,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt. 8 ST DM.00.00.00,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST DM.00.00.00 i ST,

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu do akceptacji,

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w wykazie załączonym do Oferty Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem tych osób do kierowania budową/robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4. W przypadku zdarzeń losowych  (np. śmierć, wypadek) Wykonawca nie poniesie konsekwencji, o których mowa w ust. 3 jeżeli obowiązków, o których mowa w ust. 2 dopełni niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia zdarzenia.

5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych uprawnionych podmiotów oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1 dane i informacje w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

## § 12

1.	Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

– p…………………………………..

2.	Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

1.  	Wykonawca ustanawia

-kierownika budowy w specjalności drogowej  - p. …………………………………..

2.  	Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

3.	Wykonawca zapewnia nadzór archeologiczny pełniony przez p. ……………………………………….

§ 14

### 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy liczony od pierwszego dnia.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót z zastrzeżeniem §10 ust. 4 będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w Ofercie Wykonawcy lub zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 3 niniejszej umowy – w  wysokości 10 000 zł za każdy dzień w którym wystąpiło naruszenie.

### 2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują Zamawiającego jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 i 2  lub Zamawiający realizuje prawo do odstąpienia w innych przypadkach wynikłych z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

### 3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 15

1. 	Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

_____________________________________________________________________,

______________________________________________________________________

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. 	Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

  - zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 ust. 2 umowy,

  - zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST.

3. 	Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

4.	W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający wymaga aby wraz z częścią dokumentacji o których mowa w art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego nastąpiło przedłożenie umowy/-ów (projektów umów ) Wykonawcy z Podwykonawcą/-ami do akceptacji najpóźniej na 14 dni przed zamierzonym wprowadzeniem Podwykonawcy na budowę.

5.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o których mowa w § 4 pkt.1.

§ 16

1. 	Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST DM.00.00.00.

2. 	Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 17

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

      - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń w dnu następnym licząc od dnia ich wymiany, a w przypadku innych napraw stosowanie do art. 581 kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 60 miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego

- W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji.

§ 18

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy możliwe jest również w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający z uprawnienia tego może korzystać w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2, wskutek czego jest prawdopodobne, że nie zdoła wykonać robót w umówionym terminie.

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa jest tak długa, że zagraża ukończeniu przedmiotu umowy w terminie,

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

3.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy i przerwanie robót,

- Wykonawca najpóźniej następnego dnia po przerwaniu robót lub wykonaniu robót zabezpieczających zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania i przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 19

1. 	Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie z wyjątkiem ograniczeń wyznaczonych przepisami  art. 144 ust. 1  Pzp.

2.	Poza sytuacjami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

  - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

  - zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od Stron,

    - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;

za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności:

powódź,  pożar  i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej określonych.

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych   mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego.

- Wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego    mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego.

- zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a które maja wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia.

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w  inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

3.	Wprowadzenie do umowy innych zmian, niż określone w ust. 2 i 3 może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie są objęte zakazem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 Pzp.

4.	Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

  - Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ .

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Dokumentacja projektowa w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Tom III

DOKUMENTACJA   TECHNICZNA

Przedmiar robót

Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0,18 | km | 0.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.180 |
| 2 d.1 | KSNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 12*0,1 | m3 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 3 d.1 | KSNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 4 d.1 | S-219 1400-06 analogia | Rury ochronne z tworzyw o śr. 125 mm | m |  |  |
|  |  | 3*6 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 5 d.1 | KSNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0110-01 | Wywożenie dłużyc na bazę ODM w Solcu | m3 |  |  |
|  |  | 8*0,25 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 7 d.2 | KSNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płyt bet na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 3*7 | m2 | 21.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.0 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 40*0,5 | m2 | 20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20 |
| 9 d.2 | KSNR 6 0801-021 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 40*0,5 | m2 | 20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20 |
| 10 d.2 | KNR SEK 06-0106-02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4cm | m |  |  |
|  |  | 10 + 40 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 11 d.3 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II na odkład _ poszerzenia + zjazdy | m3 |  |  |
|  |  | 173*0,4*1,15+127*0,3 | m3 | 118 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118 |
| 12 d.3 | KNNR 1 0311-03 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z odkładu | m3 |  |  |
|  |  | 118 | m3 | 118 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118 |
| 13 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku sam. samowyład.usunięcie warstwy ziemi gr. 10cm ( na wbudowanie w nasyp ) | m3 |  |  |
|  |  | (173-26)*1,5*0,1 | m3 | 22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |
| 14 d.3 | KNNR 1 0311-02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarcz.samochodami samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 22 | m3 | 22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |
| 15 d.3 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. III | m3 |  |  |
|  |  | 22 | m3 | 22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |
| 16 d.4 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 173*1,15+127+(173-26)*1,5+12*1,5 | m2 | 564 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 564 |
| 17 d.4 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm ( chodnik i zjazdy) | m2 |  |  |
|  |  | (173-26)*1,5+127+12*1,5 | m2 | 366 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 366 |
| 18 d.4 | KSNR 6 0106-06 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm ( na poszerzeniach ) | m2 |  |  |
|  |  | 173*1,15 | m2 | 199 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 199 |
| 19 d.4 | KNNR 6 0113-0201 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm ( na poszerzeniach ) | m2 |  |  |
|  |  | 173*1,15 | m2 | 199 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 199 |
| 20 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ( na zjazdach ) | m2 |  |  |
|  |  | 127 | m2 | 127.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.0 |
| 21 d.4 | KSNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pobocze + zjady | m2 |  |  |
|  |  | 173*1+4*5 | m2 | 193.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 193.0 |
| 22 d.5 | KSNR 6 0308-0206 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) dla KR 2 0-16 mm( poszerzenia ) | m2 |  |  |
|  |  | 173*1,1 | m2 | 190 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190 |
| 24 d.6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe szare wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B 10 na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 173+27 | m | 200.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.0 |
| 25 d.6 | KSNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m |  |  |
|  |  | 173+2*3+4*2+3,5*2*2+3*2+4*2 | m | 215.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 215.0 |
| 26 d.6 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kol.grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | (173-26)*1,5 +12*1,5 | m2 | 239 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239 |
| 27 d.6 | KSNR 6 0502-03 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej kol.grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | 127 | m2 | 127 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127 |
| 28 d.7 | KNR 2-18 0625-01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 29 d.7 | KSNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*0,6*4+1,5*1,5*1,5-3,14*1,5*0,3*0,3 | m3 | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 30 d.7 | KSNR 11 0505-03 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.0 |
| 31 d.7 | KSNR 1 0201-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 1,5*1,5*1,5+4*0,6*0,5 | m3 | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 32 d.7 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - średn. 40 cm z transportem materiału z rozbiórki | m |  |  |
|  |  | 28 | m | 28.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.0 |
| 33 d.7 | KSNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm na ławie zwirowej | m |  |  |
|  |  | 20+6*5 | m | 50.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.0 |
| 34 d.7 | KSNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt |  |  |
|  |  | 5*2 | szt | 10.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.0 |
| 35 d.7 | KSNR 6 0606-03 | Ścieki podchodnikowe z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 3*2 | m | 6.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.0 |
| 36 d.7 | KSNR 6 1302-01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr.40 cm | m |  |  |
|  |  | 140+150 | m | 290.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 290.0 |
| 37 d.7 | KSNR 6 1302-03 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy | m |  |  |
|  |  | 20+20 | m | 40.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.0 |
| 38 d.8 | KSNR 6 0705-05 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 6*4*0,5+2*20*2*0,12 | m2 | 22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |
| 39 d.8 | KSNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 40 d.8 | KSNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 41 d.9 | KSNR 1 0409-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 wypełnienie wolnych przestrzeni humusem z obsianiem trawą. | m2 |  |  |
|  |  | 70*1,4 | m2 | 98 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98 |

# Text boxes

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(zgodnie art.44 ustawy  Prawo zamówień publicznych )

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art.  24 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Prawo zamówień m-c/rok publicznych )

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania