SPIS TREŚCI

I.   Projekt zagospodarowania terenu str. nr  1 - 8

A. Część opisowa

- Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Stan istniejący

- Warunki geotechniczne

- Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Stan projektowany

  - Sytuacja wysokościowa

  - Analiza powiązań układu drogowego

  - Zmiany w infrastrukturze technicznej

B. Część graficzna

1.   Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 (rys. nr 1)

II.   Projekt budowlany str. nr  9 - 13

A. Część opisowa

- Dane ogólne

- Konstrukcja nawierzchni

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Organizacja ruchu

- Uwagi końcowe

B.  Część graficzna

1. Profil podłużny w skali 1:100/500 (rys. nr 2)

- Przekroje normalne w skali 1:100 (rys. nr 3)

- Szczegół konstrukcyjny w skali 1:10 (rys. nr 4,5,6)

III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

str. nr  14 - 17

IV.  Załączniki str. nr  18 - 21

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia budowlane

- Zaświadczenia o przynależności do Izby

Projekt zagospodarowania terenu

Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Kilińskiego od km. 0+000,00 do km. 1+100,00

W stanie istniejącym ulica Kilińskiego posiada następujące przekroje :

na odc. od Placu Wolności do km. 0+293,22 przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami.

Chodnik od strony lewej szerokość od 2,50 do szerokości 1,50 m.

na odcinku od km. 0+293,22 do 0+810,84 przekrój półuliczny - chodnik po stronie lewej szerokości 1,50 m przebiegający przy jezdni bądź odsunięty na odległość do 1,00 m.

na odcinku od km. 0+810,84 do km. 1+100,00 przekrój drogowy.  na odcinku od km. 0+815,34 do km. 1+024,00 po stronie lewej występuje istniejący rów , zarośnięty drzewami i krzewami.

Na odcinku od 1+030,71 do km. 1+079,94 po stronie prawej występuje rów przydrożny zarośnięty krzewami. W km. 0+873,43 zlokalizowany jest istniejący przepust z rur żelbetonowych średnicy Ø - 100 cm i długości 9,25 m. Istniejące ściany czołowe są w bardzo złym stanie technicznym. Istn. rzędna wlotu to 172,54 , a wylotu to 172,30. Całe światło przepustu jest zabrudzone ziemią i roślinnością. Przepust nie jest czynny jak również rowy doprowadzające i odprowadzające wody deszczowe.

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności :

- Frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonaniu warstwy wyrównawczej z mas

bitumicznych.

- Rozbiórka fragmentu istniejącej jezdni , dostosowując ją do potrzeb wykonania krawężnika wraz z ściekiem przykrawężnikowym.

- Poszerzenie istniejącej jezdni do docelowych parametrów i dostosowanie przekroju do projektowanej geometrii.

- Budowa krawężników i przełożenie istniejących zjazdów indywidualnych i chodnika jednostronnego szer. 1,65 m  po lewej stronie ulicy.

- Budowa poboczy o szerokości 1,00 m wykonanych z tłucznia.

- Wykonanie nawierzchni na skrzyżowaniach z drogami bocznymi usytuowanymi po lewej stronie ulicy.

2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Opocznie, a Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb.

- wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie,

- obowiązujące normy,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

##### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

##### Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania.

3. Stan istniejący

Ulica Kilińskiego posiada pas drogowy o szerokości od 11,00 m 14,50 m / szerokość w liniach rozgraniczających/. Istniejąca jezdnia bitumiczna w złym stanie techniczny, posiada szerokość od 8,00 do 5,00 m. Profil poprzeczny i podłużny jezdni jest zdeformowany. Istniejący chodnik z płyt betonowych i częściowo z kostki brukowej zostanie zaadaptowany. 
W części gdzie chodnik jest zaniżony w stosunku do istniejącego krawężnika zostanie on przełożony wraz ze zjazdami.

4. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne dobre. Występowanie wody gruntowej poniżej 1,5 m.

5. Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków

Teren, objęty dokumentacją nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach

terenu górniczego.

7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Na projektowanych przejściach dla pieszych planowane jest obniżenie krawężnika.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulica przebiega po działce o nr ewidencyjnym : ul.Kilińskiego 218, `129 i 586.

8.1. Stan projektowany

Powierzchnia opracowania : ok. 1,38 ha

Projekt dowiązuje się do istniejącej nawierzchni bitumicznej, która będzie wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy.

Nie projektuje się poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczających.

Docelowa szerokość jezdni dla przekroju ulicznego to 6,00 m, dla przekroju półulicznego to 5,50 m, natomiast dla przekroju drogowego to 5,00 m - adaptacja stanu istniejącego w obrębie Zakościela. Na odcinku od końca istniejącego chodnika tj. km. 0+810,84 do 1+036,34 + 11,00 mb. czyli na długości 225,50 mb + 11,00 mb = 236,50 mb. do wsi projektuje się nowy chodnik przylegający do istniejącej jezdni i szerokości 1,50 m.

Istniejące chodniki o szerokość 1,50 do 1,65 m oraz zjazdy indywidualne zostają zaadaptowane.

Projektuje się sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, poszerzenie podbudowy do 6,00 m i 5,50 m, wykonanie warstwy wyrównawczo-konstrukcyjnej grub. ok. 3 cm, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy AC 11 S 50/70.

Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej.

Docelowa kategoria ruchu KR2.

Projekt zakłada przełożenie istniejących zjazdów i chodników w ilości wg przedmiaru robót.

8.2. Sytuacja wysokościowa

Roboty wytyczeniowe wykonywać pod nadzorem uprawnionego geodety. Do projektu załączono wykaz współrzędnych punktów wierzchołkowych oraz profil podłużny.

8.3. Analiza powiązań układu drogowego

Przebudowa związana jest podwyższeniem standardów użytkowych ulicy oraz bezwzględną poprawą bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.

8.4. Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej.

- Projekt nie przewiduje zmian w obecnej infrastrukturze technicznej.

- Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo wzdłuż ul. Kilińskiego do istniejących rowów.

- Dostęp do istniejących nieruchomości nie zostanie zakłócony.

Projekt zagospodarowania terenu

Część GRAFICZNA

Projekt BUDOWLANY

Część OPISOWA

1. Dane ogólne

Powierzchnia zagospodarowania objętego niniejszym opracowaniem – 1,38 ha.

Powierzchnia proj. przebudowy nawierzchni jezdni wynosi :

- ul.Kilińskiego - 6.600,0 m2

- droga powiatowa nr 3110E /przekrój drogowy/ - 319,0 m2

- droga w Zalesiu - skrzyżowanie - 114,0 m2

- ul.Klonowa - 25,0 m2

- ulica bez nazwy - 29,0 m2

Razem powierzchnia objęta przebudową nawierzchni to : 6.600,0 m2

Powierzchnia proj. chodników : 369,0 m2 / dług. 225,50 + 20,50 = 246,0 mb./

Długość ścieku przykrawężnikowego : 607,0 m2

Ul. Kilińskiego funkcja ulicy zbiorczej Z-1/2

Kategoria ruchu KR2

Prędkość projektowa Vp=40 km/h

Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 11,50 m do 14,00 m

Szerokość jezdni - 5,00 - 6,00 m

Szerokość chodnika jednostronnego – 1,50 m+ 0,15 m = 1,65 m

Szerokość ścieku po stronie zachodniej : 0,30 m

Długość pobocza : po stronie lewej - 45,0 mb. x 1,00 m = 45,00 m2

Długość pobocza : po stronie prawej - 807,0 mb. x 1,00 m = 807,00 m2

Szerokość pobocza 1,00 m wykonanego z kamienia łamanego grub. 10 cm

Oznakowanie pionowe - znaki U-8 - 4 szt.

Bariery stalowe typu SP-06 - 1 x 12,00 mb. = 12,00 mb.

Bariera ochronna typu U-12  : 12,0 mb.

Remont ścian czołowych przepustu : 4,00 m x 2,00 x 2 szt. = 18,0 m2

Renowacja rowów na dług. 209,11 mb /str. lewa/

Renowacja rowów na dług. 53,00 mb /str. prawa/

Renowacja rowów dochodzących na dług. 2 x 30,00 mb = 60,00 mb.

Umocnienie rowu płytami ażurowymi na dług. 24,00 mb.

Ścieki podchodnikowe - 8 szt. lub zamiennie przykanaliki wg przedmiaru robót.

W zakres robót rozbiórkowych wchodzą / patrz przedmiar robót/:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i wlotach ulic bocznych

2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami warunków technicznych z ZDP w Opocznie, przyjęto kategorię ruchu KR2.

Co przełożyło się na  następująca konstrukcję nawierzchni :

- Warstwa ścieralna z bet. - asf. AC 11 S 50/70, grubości 4 cm

- Warstwa dolna z bet. - asf. grub. 0/16, AC 16 W 35/50 grubości 1-4 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie / 0/63 mm/ grubości 20 cm , wykaz wg przedmiaru robót

- Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm

- Krawężnik jednostronny  o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

- Pobocze szer. 1,00 m – kamienia łamanego 0/31,5 mm lub 0/31 mm , grub. 10 cm

Na chodnikach zaprojektowano następującą konstrukcję :

- Nawierzchnia z kostki betonowej kolor grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub. 
3-5 cm

- Dolna warstwa podbudowy : piasku –grubości średniej 10 cm

- Chodnik zamknięty obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm

3. Odwodnienie , przepusty i rowy

Układ spadków poprzecznych i podłużnych zapewni powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do istniejących wpustów burzowych w ul. Kilińskiego.

Na odcinku występowania rowów projektuje się odwodnienie lewej strony poprzez wykonanie ścieków podchodnkowych w ilości 8 szt. lub zamiennie przykanaliki wg przedmiaru robót.

Strona prawa odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu.

Rów po stronie lewej na długości jego występowania tj. 209,11 mb. projektowany jest do usunięcia istniejącego drzewostanu i krzewów oraz jego renowacji. Również rowy dochodzące na długości 2xpo30,0 m. również należy poddać renowacji.

Po stronie prawej istniejąca skarpa  na długości 130,50 mb przewidziana jest do oczyszczenia z krzewów i renowacji. Ilości wg przedmiaru robót.

Rów na odcinku 53,00 mb. również podlega renowacji./ patrz plan zagospodarowania/.

Przepust w km. 0+873,43 / wierzchołek W-14 / średnicy Ø - 100 cm zostaje zaadaptowany.

Istniejące betonowe ściany  przepustu projektuje się do remontu.

Ze względu na niemożliwość oszacowania głębokości posadowienia rur przepustu zaproponowano dwie wersje rzędnych wlotu i wylotu. Na planie zagospodarowania zaproponowano rzędne na poziomie : wlot 172,00 i wylot 171,90. W przypadku wypłycenia rowów dopuszcza się częściowe zamulenie średnicy rury i podwyższenie rzędnych wlotu i wylotu.

4. Roboty ziemne

Projekt przewiduje wykonanie koryta na poszerzeniach i poboczach drogi.

5. Organizacja ruchu

Projekt przewiduje adaptację istniejącego oznakowania pionowego.

W celu oznakownia istniejącego przepustu projektuje się ustawienie znaków U-8 a - 2 szt. i U-8b -2szt. Projektuje się ustawienie bariery stalowej typu SP-06 na długości 12,00 m.

Projektowany chodnik oddzielony od rowu na długości 12,0 mb. barierami ochronnymi typu U-12 pomalowanymi na kolor żółty.

6. Uwagi końcowe

- wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia,

- roboty ziemne  należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i badania,

- w obrębie istniejących ogrodzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie oraz  z ograniczeniem maszyn wywołujących wibracje gruntu w celu ochrony  fundamentów podmurówek,

- wszystkie dane dotyczące wielkości i ilości robót wykazane są w przedmiarze robót,

- dopuszcza się korekty w projekcie wynikające z ustaleń i decyzji inwestora.

Projekt BUDOWLANY

Część GRAFICZNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I  OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  PRZY  PRZEBUDOWIE UL.KILIŃSKIEGO W DRZEWICY

- Zakres robót w kolejności realizacji

- rozbiórka fragmentu nawierzchni i podbudowy,

- korytowanie pod poszerzenie istniejącej nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniach,

- wykonanie wykopów pod krawężnik wraz z ustawieniem krawężników na ławach betonowych z oporem,

- wykonanie chodników.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi drogi.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy drogi.

IIIa. Branża sanitarna

- Nie występuje

IIIb. Branża elektryczna

- Nie występuje

IIIc. Branża telekomunikacyjna

- Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi to:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt. 1 lit. A rozporządzenia)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne  pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.U. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie  budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie 
w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.

Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy.

O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

ZAŁĄCZNIKI

OŚWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane  (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r z późniejszymi zmianami  w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r  dot. art. 20 ust. 5)  oświadczam, że dokumentacja projektu przebudowy ul. Kilińskiego w Drzewicy, została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam również, że zastosowane rozwiązania projektowe zawarte w ww. opracowaniu są powszechnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i konstrukcyjnymi.

# Footnotes

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)