Formularz 3.6

..................... dnia ..................................

............................................

pieczęć Wykonawcy

CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU

| Poz. | Cecha | Opis zaproponowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| KOPARKO-ŁADOWARKA |
| 1. | Nazwa, model, rok produkcji |  |
| 2. | Napęd na dwie osie z możliwością napędu na 1 oś, stała rama bez przegubu między osiami |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny z doładowaniem o mocy min. 90 KM chłodzony cieczą |  |
| 4. | Skrzynia biegów półautomatyczna |  |
| 5. | Błotniki kół przednich |  |
| 6. | Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją |  |
| 7. | Immobiliser, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |  |
| 8. | Fotel operatora pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa |  |
| 9. | Sterowanie układu za pomocą joysticków |  |
| 10. | Radioodbiornik z instalacją i głośnikami |  |
| 11. | Dwie pary drzwi, uchylne szyby boczne, tylna szyba podnoszona, osłona przeciwsłoneczna |  |
| 12. | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem |  |
| 13. | Oświetlenie, światła drogowe i robocze, światło ostrzegawcze pomarańczowe |  |
| 14. | Dwa lusterka zewnętrzne, jedno wewnętrzne |  |
| 15. | Stabilizatory tylne z poduszkami antypoślizgowymi |  |
| 16. | Zbiornik paliwa min. 150 l zamykany na kluczyk |  |
| 17. | Ramie wysięgnika teleskopowe |  |
| 18. | Łyżka ładowarkowa z zębami o pojemności min. 1,0 m3 otwierana hydraulicznie |  |
| 19. | Szybkozłącze hydrauliczne z widłami |  |
| 20. | Głębokość kopania min. 5,30 m |  |
| 21. | Wysokość załadunku łyżką min. 3,10 m |  |
| 22. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne |  |
| 23. | Łyżka do skarpowania o szer. 1500 mm |  |
| 24. | Łyżka koparkowa o szer. min. 600 mm z zębami |  |
| 25. | Łyżka trapezoidalna 600 |  |
| 26. | Układ samo poziomowania łyżki ładowarkowej |  |
| 27. | Dokumentacja techniczno-ruchowa w jęz. pol. |  |
| 28. | Katalog części zamiennych |  |
| 29. | Szkolenie operatorów |  |
| 30. | Serwis autoryzowany, stacjonarny z magazynem części zam. w odległości do 100 km lub serwis mobilny |  |
| 31. | Gwarancja min. 24 miesiące lub min. 2000 motogodzin |  |
| 32. | Instalacja elektryczna 12V |  |
| 33. | Autoryzowany przedstawiciel producenta |  |
| 34. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |
| 35. | Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa |  |
| 36. | Ciśnienie robocze min. 250 bar |  |
| 37. | Wydajność układu hydraulicznego min.160 l/min |  |
| 38. | Układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu |  |
| 39. | Alternator o mocy nie niższej 95 A |  |
| 40. | Kąt obrotu łyżki min. 200 0 |  |
| 41. | Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia min. 6,50 m |  |
| 42. | Przesuw na boki ramienia teleskopowego |  |
| 43. | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |
| 44. | Przednia oś skrętna |  |
| 45. | Ogumienie przód R18 lub większe, tył R26 lub większe |  |
| 46. | Naprawa max. 48 godz. od zgłoszenia w miejscu postoju, zakończenie naprawy max. 14 dni od daty zgłoszenia. |  |
| 47. | Podzespoły układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta |  |

...............................................

podpis składającego ofertę