Formularz 2.1.

w km 5+200 – 5+690

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ŚLEPY / OFERTOWY Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 – 5+690 i w km 6+370 – 6+800 wraz z remontem stożków mostu. . |
| --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| 1 | Remont drogi |
| 1 d.1 | KSNR 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. | km |  | 0.20 |  |
| 2 d.1 | KSR SEK 06-01 0106-02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas min-bit głęb. cięcia 4cm | mb |  | 10.20 |  |
| 3 d.1 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  | 1020.00 |  |
| 4 d.1 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2 | m2 |  | 2020.00 |  |
| 5 d.1 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11 W 35/50 mechaniczne wg tabeli wyrównań masą | t |  | 137.00 |  |
| 6 d.1 | KSNR 6 0309-0215 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  | 1000.00 |  |
| 7 d.1 | KSNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm- pobocza wraz z korytowaniem | m2 |  | 690.00 |  |
| 8 d.1 | KSNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm | m |  | 250.00 |  |
| Razem dział Remont drogi |  |

w km 6+370 – 6+800

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont drogi |
| 1 d.1 | KSNR 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. | km |  | 0.43 |  |
| 2 d.1 | KSR SEK 06-01 0106-02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas min-bit głęb. cięcia 4cm- włączenia | mb |  | 34.20 |  |
| 3 d.1 | KSNR SEK 06-01 0101 04 | Frezowanie nawierzchni na zimo przy użyciu frezarki o gł. śr. 4cm włączenia + km 6+395-6+405 | m2 |  | 139.00 |  |
| 4 d.1 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  | 2219.00 |  |
| 5 d.1 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2 | m2 |  | 4334.00 |  |
| 6 d.1 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11 W 35/50 mechaniczne wg tabeli wyrównań masą | t |  | 185.00 |  |
| 7 d.1 | KSNR 6 0309-0215 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  | 2175.00 |  |
| 8 d.1 | KSNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm- pobocza wraz z korytowaniem | m2 |  | 830.00 |  |
| Razem dział Remont drogi |  |
| 2 | Wykonanie stożków |
| 9 d.2 | KSNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. II-IV z transp.urobku . stożki + wykonanie rowu km 6+420-6+605 | m3 |  | 214 |  |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m | m3 |  | 5 |  |
| 11 d.2 | KSNR 6 0109-01 | Wzmocnienie podłoża skarp betonem C12/15 gr.10 cm | m2 |  | 60.00 |  |
| 12 d.2 | KSNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  | 20.00 |  |
| 13 d.2 | KSNR 1 0409-01 | Umocnienie skarp stożków kostką kam. 14-18 na podłożu bet. z wypełnieniem spin zaprawą cementową | m2 |  | 60.00 |  |
| 14 d.2 | KSNR 1 0409-01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 60x40x10 z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą podsypka piaskowa 5 cm. | m2 |  | 342.00 |  |
| Razem dział Wykonanie stożków |  |
| razem netto |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp | Nazwa | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Droga w km w km 5+200 – 5+690 |  |
| 2 | Droga w km w km 6+370 – 6+800 |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |

Słownie brutto: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data: ...............................                                                                                           ........................

PRZEDMIAR   ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów

w km 5+200 – 5+690 i w km 6+370 – 6+800

wraz z remontem stożków mostu.

w km 5+200 – 5+690

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi |
| 1 d.1 | KSNR 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0,2 | km | 0.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.20 |
| 2 d.1 | KSR SEK 06-01 0106-02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas min-bit głęb. cięcia 4cm | mb |  |  |
|  |  | 2*5,1 | mb | 10.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.20 |
| 3 d.1 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
|  |  | 5,1*200 | m2 | 1020.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1020.00 |
| 4 d.1 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1020+1000 | m2 | 2020.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1020.00 |
| 5 d.1 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11 W 35/50 mechaniczne wg tabeli wyrównań masą | t |  |  |
|  |  | 137 | t | 137.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 137.00 |
| 6 d.1 | KSNR 6 0309-0215 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 200*5 | m2 | 1000.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000.00 |
| 7 d.1 | KSNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm- pobocza wraz z korytowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 100*1*4+290 | m2 | 690.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 690.00 |
| 8 d.1 | KSNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.00 |

w km 6+370 – 6+800

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi |
| 1 d.1 | KSNR 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0,43 | km | 0.43 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.43 |
| 2 d.1 | KSR SEK 06-01 0106-02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas min-bit głęb. cięcia 4cm- włączenia | mb |  |  |
|  |  | 2*5,1+2*6+6+6 | mb | 34.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.20 |
| 3 d.1 | KSNR SEK 06-01 0101 04 | Frezowanie nawierzchni na zimo przy użyciu frezarki gł. śr. 4cm włączenia + km 6+395-6+405 | m2 |  |  |
|  |  | 2*5*4+10,5*6+6*3+6*3 | m2 | 139.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 139.00 |
| 4 d.1 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
|  |  | 2219 | m2 | 2219.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2219.00 |
| 5 d.1 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2219-10*6+430*5+0,5*2*10+15*4*0,5/2 | m2 | 4334.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4334.00 |
| 6 d.1 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11 W 35/50 mechaniczne wg tabeli wyrównań masą | t |  |  |
|  |  | 239-54 | t | 185.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.00 |
| 7 d.1 | KSNR 6 0309-0215 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 430*5+0,5*2*10+15*4*0,5/2 | m2 | 2175.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2175.00 |
| 8 d.1 | KSNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm- pobocza wraz z korytowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 430*2-15*2 | m2 | 830.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 830.00 |
| Wykonanie stożków |
| 9 d.2 | KSNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. II-IV z transp.urobku stozki + wykonanie rowu km 6+420-6+605 | m3 |  |  |
|  |  | 4*15+285*(1,4+0,4)/2*0,6 | m3 | 214 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 214 |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m | m3 |  |  |
|  |  | 2*3,14*3*0,3*0,8 | m3 | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 11 d.2 | KSNR 6 0109-01 | Wzmocnienie podłoża skarp betonem C12/15 gr.10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 4*15 | m2 | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 12 d.2 | KSNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  |  |
|  |  | 4*5 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 13 d.2 | KSNR 1 0409-01 | Umocnienie skarp stożków kostką kam. 14-18 na podłożu bet. z wypełnieniem spin zaprawą cementową | m2 |  |  |
|  |  | 4*15 | m2 | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 14 d.2 | KSNR 1 0409-01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 60x40x10 z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą podsypka piaskowa 5 cm. | m2 |  |  |
|  |  | 285*1,2 | m2 | 342.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 342.00 |