Załącznik Nr 1 b do SWZ

Przedmiar robót

(Znak postępowania: TZ.3403.02.2021)

PRZEDMIAR  ROBÓT

dla drogi nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0+000 - 1+980+114 | km |  |  |
|  |  | 1.98+0.114 | km | 2.1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.1 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie)- włączenia ist. dróg | m2 |  |  |
|  |  | 5.5*5*2+5*4+50*0.3 | m2 | 90.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.00 |
| 3 d.2 | KNR 2-31 1201-05 | Przestawienie krawężników i obrzeży betonowych wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 7+6.5+7+4+6.5+9.5+4+16 | m | 60.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.500 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 7*0.8+6.5*1+7*1+4*1+6.5*1+9.5*1+4*0.7+(4+2+5)*0.7 | m2 | 49.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.600 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka inwestora (odtworzenie 40% nawierzchni) | m2 |  |  |
|  |  | [7*0.8+6.5*1+7*1+4*1+6.5*1+9.5*1+4*0.7+(4+2+5)*0.7]*0.4 | m2 | 20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20 |
| 6 d.2 | KNR SEK 6-01 01060 | Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 4cm | m |  |  |
|  |  | 2*5.5+50+5 | m | 66.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.00 |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 7 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 4 km samochodami samowyładowczymi | m3 |  |  |
|  |  | 50*0.5*0.3+(1980-80)*1.4*0.3 | m3 | 805.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.50 |
| 4 |  | Nawierzchnia |  |  |  |
| 8 d.4 | KNNR 6 1005-06,07 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 0,3 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 12330+13229 | m2 | 25559.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25559.00 |
| 9 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne -AC 11W | t |  |  |
|  |  | (13229-200*5)*0.1+1980*0.05*0.1 | t | 1233 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1233 |
| 10 d.4 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | (16*16-3.14*8*8)/2+40*(5+1.2*2)+160*(5+1.2)+40*(5.5+1.2)+(25+5)/2*5+1410*(5+1.2)+200*5+165*1.2+45*5.5+25*(5.5+1.2)+60*(5+1.2)+114*5.5+(80+100)*1.2 | m2 | 13229 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13229 |
| 5 |  | Pobocza |  |  |  |
| 11 d.5 | KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do10 cm str. prawa | m2 |  |  |
|  |  | (1980-40)*1+50 | m2 | 1990.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1990.00 |
| 12 d.5 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm str. prawa | m2 |  |  |
|  |  | 1990 | m2 | 1990.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1990.000 |
| 13 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 50*0.5+(1980-80)*1.4+(80+100)*1.4 | m2 | 2937.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2937.00 |
| 14 d.5 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 25+(1980-80)*1.4+(80+100)*1.4 | m2 | 2937.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2937.000 |
| 15 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 25+(1980-80)*1.4+(80+100)*1.4 | m2 | 2937.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2937.00 |
| 16 d.5 | KNNR 6 0108-02 | Klinowanie podbudowy kamiennej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W mechaniczne 50kg/m2 | t |  |  |
|  |  | (1980-80)*1.25*0.05+(80+100)*1.25*0.05 | t | 130.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.00 |
| 6 |  | Bezpieczeństwo ruchu |  |  |  |
| 17 d.6 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie i powtórny montaż znaków lub drogowskazów | szt. |  |  |
|  |  | 6+4 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 18 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm | szt. |  |  |
|  |  | 6+4 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 19 d.6 | KNNR 6 0701-03-analogia | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm -bariery U-11a | m |  |  |
|  |  | 2+2 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 20 d.6 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie -P-7d | m2 |  |  |
|  |  | (1980-20*6)*0.12 | m2 | 223.2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 223.2 |
| 21 d.6 | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie-P-7c | m2 |  |  |
|  |  | 20*6*0.06 | m2 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 7 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 22 d.7 | KNNR 1 0505-01 | Plantowanie skarp nasypów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III z obsianiem skarp z ziemi urodzajnej | m2 |  |  |
|  |  | 1980*0.25*2 | m2 | 990.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 990.00 |
| 23 d.8 | wycena indywid | Tablice informacyjne ze wskazaniem nazwy Programu, nazwy projektu, kwoty dofinansowania, całkowitej wartości inwestycji zawierająca flagę i godło Polski. Tablice jednostronne, montowane na słupkach przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, wykonane z trwałych materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Tablica o wymiarach nie mniejszych niż 80 cm x 120 cm. Wytyczne dotyczące wyglądu tablicy, edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy znajduje się na stronie resortu infrastruktury : www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych. | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |

dla drogi nr 3117E  w miejscowości Ostrów

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0+000 -0+650 | km |  |  |
|  |  | 0.65 | km | 0.7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.7 |
| 2 d.1 | KNNR 6 1305-03 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie)- włączenia ist. dróg | m2 |  |  |
|  |  | 5*5+(20+8)/2*5+50*0.3 | m2 | 110.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.00 |
| 4 d.2 | KNR SEK 6-01 01060 | Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 4cm | m |  |  |
|  |  | 20+50+5 | m | 75.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.00 |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 4 km samochodami samowyładowczymi | m3 |  |  |
|  |  | 50*0.5*0.3+650*1.4*0.3 | m3 | 280.5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 280.5 |
| 4 |  | Nawierzchnia |  |  |  |
| 6 d.4 | KNNR 6 1005-06,07 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 0,3 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4091+4058 | m2 | 8149.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8149.00 |
| 7 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC 11W 100kg/m2 | t |  |  |
|  |  | (4058+650*0.05)*0.1 | t | 409.1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 409.1 |
| 8 d.4 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) AC 8S 50/70 | m2 |  |  |
|  |  | (16*16-3.14*8*8)/2+650*(5+1.2) | m2 | 4058 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4058 |
| 5 |  | Pobocza |  |  |  |
| 9 d.5 | KNNR 6 1301-07 | Plantowanie poboczy przy grubości ścinania do 10 cm str. prawa | m2 |  |  |
|  |  | 652*1.0 | m2 | 652.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 652.000 |
| 10 d.5 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm str. prawa | m2 |  |  |
|  |  | 652 | m2 | 652.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 652.000 |
| 11 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni str. lewa | m2 |  |  |
|  |  | 50*0.5+650*1.4 | m2 | 935.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 935.000 |
| 12 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-0,31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm str. lewa | m2 |  |  |
|  |  | 25+650*1.4 | m2 | 935.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 935.000 |
| 13 d.5 | KNNR 6 0108-02 | Klinowanie podbudowy kamiennej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W mechaniczne 50kg/m2 str. lewa | t |  |  |
|  |  | 650*1.25*0.05 | t | 40.6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.6 |
| 6 |  | Bezpieczeństwo ruchu |  |  |  |
| 14 d.6 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie -P-7d | m2 |  |  |
|  |  | (652-26*6)*0.12 | m2 | 59.5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.5 |
| 15 d.6 | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie-P-7c | m2 |  |  |
|  |  | 26*6*0.06 | m2 | 9.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.360 |
| 7 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 16 d.7 | KNNR 1 0505-01 | Plantowanie skarp nasypów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III z obsianiem skarp z ziemi urodzajnej | m2 |  |  |
|  |  | 652*0.25*2 | m2 | 326.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 326.00 |
| 17 d.8 | wycena indywid | Tablice informacyjne ze wskazaniem nazwy Programu, nazwy projektu, kwoty dofinansowania, całkowitej wartości inwestycji zawierająca flagę i godło Polski. Tablice jednostronne, montowane na słupkach przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, wykonane z trwałych materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Tablica o wymiarach nie mniejszych niż 80 cm x 120 cm. Wytyczne dotyczące wyglądu tablicy, edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy znajduje się na stronie resortu infrastruktury : www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych. | szt. |  |  |
|  |  | 652*0.25*2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |