Załącznik Nr 1 b do SWZ

Przedmiar robót

(Znak postępowania: TZ.3403.05.2021)

„Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie- Marianka”

| L.p | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 1.56 | km | 1.56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.56 |
| 2 d.1 | KSNR 1 0102-04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. | ha |  |  |
|  |  | (500*1.5)/10000 | ha | 0.075 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.075 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. śr 4 cm mechanicznie (frezowanie) | m2 |  |  |
|  |  | 2*5*5+5*1+5*2+40*5+8*5+15*5+(16*16-3.14*8*8) | m2 | 435.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 435.0 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 5*1+5*2 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0605-08 | Rozbiórka-przepusty rurowe bet. 100 cm pod drogą z utylizacją elementów bet.(transport na bazę ODM-materiały przydatne) | m |  |  |
|  |  | 14 | m | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0605-08 | Rozbiórka-przepusty rurowe bet. 50 cm pod drogą z utylizacją elementów bet.(transport na bazę ODM-materiały przydatne) | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 d.2 | KNR SEK 6-01 01060 | Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 4 cm | m |  |  |
|  |  | (1+1+1+1)*5+5*2+5*2 | m | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 8 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym zgodnie z SWZ | m3 |  |  |
|  |  | 425*0.04+15*0.15 | m3 | 19.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.65 |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 9 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi- pobocze z kruszywa +zjazdy | m3 |  |  |
|  |  | 0.1*1*3120 +76*2*0.1 | m3 | 327.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 327.200 |
| 10 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - odmulenie rowów z plantowaniem skarp i dna rowu | m3 |  |  |
|  |  | (1560*2)*0.6*(1.6+0.4)/2 | m3 | 1872.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1872.000 |
| 4 |  | Odwodnienie |  |  |  |
| 11 d.4 | KNR 2-33 0601-01 | Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o śr. 100 cm spiralnie karbowanych na ławie z kruszywa łam.gr.20cm wraz z robotami ziemnymi i zasypaniem gruntem przepuszczalnym | m |  |  |
|  |  | 14 | m | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 12 d.4 | KNR 2-33 0601-01 | Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o śr. 50 cm spiralnie karbowanych na ławie z kruszywa łam.gr.20cm wraz z robotami ziemnymi i zasypaniem gruntem przepuszczalnym | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 13 d.4 | KNNR 6 0605-05 | Żelbetowe ścianki czołowe z fundamentem dla przepustów o śr. 100 cm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 14 d.4 | KNNR 6 0605-05 | Żelbetowe ścianki czołowe z fundamentem dla przepustów o śr. 50 cm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 5 |  | Podbudowa –przepusty +zjazdy |  |  |  |
| 15 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -przepusty | m2 |  |  |
|  |  | 6*2+6*1+76*3 | m2 | 246.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 246.000 |
| 16 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 246 | m2 | 246.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 246.000 |
| 17 d.5 | KNNR 6 0108-02 | Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100kg/m2 | t |  |  |
|  |  | 15*0.1 | t | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 6 |  | Nawierzchnia |  |  |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 1005-06, 07 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
|  |  | 7970*2 | m2 | 15940.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15940.00 |
| 19 d.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC 11W średnia gr. 5cm | t |  |  |
|  |  | 7970*0.125 | t | 996.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 996.250 |
| 20 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)-AC8S | m2 |  |  |
|  |  | 1560*5+15*5+8*5+(16*16-3.14*8*8) | m2 | 7970.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7970.0 |
| 7 |  | Pobocza utwardzone kruszywem |  |  |  |
| 21 d.7 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | (1560*2-2*12-4*6-2*8-2*6)*1 | m2 | 3044.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3044.000 |
| 22 d.7 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3044 | m2 | 3044.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3044.000 |
| 8 |  | Zjazdy gospodarcze |  |  |  |
| 23 d.8 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm z wyk pod z kruszywa łam 0-31,5mm gr 15cm | m |  |  |
|  |  | 2*12+4*6+2*8+2*6 | m | 76.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 24 d.8 | KNNR 6 0605-05 | Żelbetowe ścianki czołowe ze skrzydełkami 160x72 dla przepustów o śr. 40 cm | szt |  |  |
|  |  | 2*10 | szt | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 9 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 25 d.9 | KNNR 1 0505-01 | Plantowanie skarp nasypów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III z uzupełnieniem i obsianiem skarp w ziemi urodzajnej | m2 |  |  |
|  |  | 1560*2*0.5 | m2 | 1560.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1560.00 |