Załącznik Nr 1 b do SWZ

Przedmiar robót

(Znak postępowania: TZ.3403.04.2021)

„Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów – Kamieniec

i przez m. Siedlów”

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droga powiatowa nr 3124E na odcinku Tomaszów- Kamieniec |
| 1 d.1 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
|  |  | 2050*5 | m2 | 10250.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10250.0 |
| 2 d.1 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- 0,3 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2050*5*2 | m2 | 20500.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20500.0 |
| 3 d.1 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 50 kg/m2 AC11W | t |  |  |
|  |  | 2050*5*0.05 | t | 512.5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 512.5 |
| 4 d.1 | KSNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 2050*5 | m2 | 10250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10250 |
| 5 d.1 | KSNR 6 1301-05 | Korytowanie poboczy z odwozem urobku wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2050*2*0.75 | m2 | 3075.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3075.000 |
| 6 d.1 | KSNR 6 0204-0101 | Pobocze utwardzone kruszywem 0-31,5 - warstwa o gr. 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2050*2*0.75 | m2 | 3075.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3075.0 |
| 7 d.1 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z uzupełnieniem gruntem półki za poboczem | m2 |  |  |
|  |  | 2050*0.25*2 | m2 | 1025.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1025.000 |
| 8 d.1 | KNNR 6 0702-07 analogia | Pionowe znaki drogowe – tablica informacyjna o wym. min 80x120cm według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 c SWZ | Szt. |  |  |
|  |  |  | Szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |

| 2. | Droga powiatowa nr 3124E przez m. Siedlów |
| --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi zdjęcie ziemi gr 5-10cm | m3 |  |  |
|  |  | (410-15*2*5)*0.75*2*0.05+15*2*5*2*0.1 | m3 | 50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50 |
| 2 | KSNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. śr. 8 cm 0-31,5mm | m2 |  |  |
|  |  | 410*4.5+6*4.5+(12*12-3.14*6*6)/2 | m2 | 1887.5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1887.5 |
| 3 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC11W | t |  |  |
|  |  | 410*4.5*0.1+42.5*0.1 | t | 188.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 188.750 |
| 4 | KSNR 6 1005-07 | Oczyszczenie i skropienie emulsja nawierzchni drogowych w ilości 0,3kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1845+42.5 | m2 | 1887.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1887.500 |
| 5 | KSNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm | m2 |  |  |
|  |  | (410-150)*2*0.75+150*2 | m2 | 690.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 690.000 |
| 6 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z uzupełnieniem gruntem półki za poboczem | m2 |  |  |
|  |  | 410*0.25*2 | m2 | 205.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 205.000 |