Załącznik Nr 3 a do SWZ

Kosztorys ofertowy

(Znak postępowania: TZ.3403.04.2021)

„Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów – Kamieniec

i przez m. Siedlów”

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Cena jedn. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droga powiatowa nr 3124E na odcinku Tomaszów- Kamieniec |
| 1 d.1 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  | 10250 |  |
| 2 d.1 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- 0,3 kg/m2 | m2 |  | 20500 |  |
| 3 d.1 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 50 kg/m2 - AC11W | t |  | 512.5 |  |
| 4 d.1 | KSNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)- AC8S | m2 |  | 10250 |  |
| 5 d.1 | KSNR 6 1301-05 | Korytowanie poboczy z odwozem urobku wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm | m2 |  | 3075 |  |
| 6 d.1 | KSNR 6 0204-0101 | Pobocze utwardzone kruszywem 0-31,5 - warstwa o gr. 5 cm | m2 |  | 3075 |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z uzupełnieniem gruntem półki za poboczem | m2 |  | 1025 |  |
| 8 d.1 | KNNR 6 0702-07 analogia | Pionowe znaki drogowe – tablica informacyjna o wym. min 80x120cm montowana na słupkach przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, wykonana z trwałych materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, tekst widoczny i czytelny. Dokładny tekst zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie wykonania robót. | szt. |  | 1 |  |
| Razem odcinek Tomaszów – Kamieniec netto |  |
| 2. Droga powiatowa nr 3124E przez m. Siedlów |
| 1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi zdjęcie ziemi gr 5-10cm | m3 |  | 50 |  |
| 2 | KSNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. śr. 8 cm 0-31,5mm | m2 |  | 1888 |  |
| 3 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC11W | t |  | 188,8 |  |
| 4 | KSNR 6 1005-07 | Oczyszczenie i skropienie emulsja nawierzchni drogowych w ilości 0,3kg/m2 | m2 |  | 1888 |  |
| 5 | KSNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm- pobocza | m2 |  | 690 |  |
| 6 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z uzupełnieniem gruntem półki za poboczem | m2 |  | 205 |  |
| Razem odcinek przez m. Siedlów netto |  |

| Lp. | Nazwa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droga powiatowa nr 3124E na odcinku Tomaszów- Kamieniec |  |  |  |
| 2 | Droga powiatowa nr 3124E przez m. Siedlów |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Słownie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..