Załącznik Nr 3 a do SWZ

Kosztorys ofertowy

(Znak postępowania: TZ.3403.01.2022)

1.Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Cena jedn. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 11+186 -12+136 | km |  | 0.95 |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. śr 4 cm mechanicznie (frezowanie) | m2 |  | 84 |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  | 10 |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0605-08 | Rozebranie przepustu z rur bet. o średnicy 80 cm | m |  | 8 |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 0605-06 | Rozebranie zjazdów- rury betonowe o średnicy 40 cm | m |  | 14 |  |
| 6 d.2 | KNR SEK 6-01 01060 | Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 4 cm | m |  | 28 |  |
| 7 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym zgodnie z SWZ | m3 |  | 3.1 |  |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 8 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku - pobocze z kruszywa +połamane krawędzie | m3 |  | 221 |  |
| 9 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku - odmulenie rowów z plantowaniem skarp i dna rowu | m3 |  | 305.2 |  |
| 4 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |
| 10 d.4 | KNR 2-33 0601-01 | Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o śr. 80 cm spiralnie karbowanych na ławie z kruszywa łam.gr.20cm wraz z robotami ziemnymi i zasypaniem gruntem przepuszczalnym | m |  | 8 |  |
| 11 d.4 | KNR 2-33 0601-01 | Przepusty rurowe pod jezdnią dr. gminne - rury PEHD o śr. 40 cm spiralnie karbowanych na ławie z kruszywa łam.gr.15 cm wraz z robotami ziemnymi i zasypaniem gruntem przepuszczalnym | m |  | 14 |  |
| 12 d.4 | KNNR 6 0605-05 | Żelbetowe ścianki czołowe z fundamentem dla przepustów o śr. 80 cm | szt |  | 2 |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0605-05 | Żelbetowe ścianki czołowe ze skrzydełkami 160x72 dla przepustów o śr. 40 cm | szt |  | 4 |  |
| 5 |  | Podbudowa- |  |  |  |  |
| 14 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 436 |  |
| 15 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 436 |  |
| 16 d.5 | KNNR 6 0108-02 | Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100kg/m2 | t |  | 43.000 |  |
| 6 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 17 d.6 | KNNR 6 1005-06,07 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w iości 0,5kg/m2 | m2 |  | 4876 |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,3kg/m2 | m2 |  | 4926 |  |
| 19 d.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne -AC16W średnia gr.5 cm | t |  | 609.5 |  |
| 20 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)-AC8S | m2 |  | 4926 |  |
| 7 |  | Pobocza utwardzone kruszywem |  |  |  |  |
| 21 d.7 | KNNR 6 1301-05 | Ścinanie i plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm. Ewentualny nadmiar gruntu do wbudowania na miejscu bądź jego utylizacja zgodnie z SWZ | m2 |  | 1900 |  |
| 22 d.7 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 1900 |  |
| 7 |  | Tablice informacyjne |  |  |  |  |
| 23 d.8 | Kalkulacja własna | Tablica informacyjna, wykonana zgodnie z załącznikiem 1c do SWZ | szt. |  | 1 |  |
| RAZEM Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki |  |

2.Remont drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Bielowice – DK 12

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Cena jedn. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |
| 1 d.1 | KSNR 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 9+680-10+310 | km |  | 0.63 |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-02 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni | ha |  | 0.126 |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne |
| 3 d.2 | KSNR 6 0802-08 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 14-18 cm mechanicznie | m2 |  | 115 |  |
| 4 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość zgodnie z SWZ | m3 |  | 17.25 |  |
| 5 d.2 | KNR SEK 6-01 0106 | Mechaniczne cięcie nawierzchni bit. gr. 4cm km | m |  | 64 |  |
| 6 d.2 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odległość zgodnie z SWZ samochodami samowyładowczymi ( koryto) wraz z utylizacją. | m3 |  | 18.6 |  |
| 7 d.2 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odległość zgodnie z SWZ samochodami samowyładowczymi odmulenie rowow z plantowaniem skarp i dna rowu | m3 |  | 504 |  |
| 3 | Podbudowa |
| 8 d.3 | KSNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 124.2 |  |
| 9 d.3 | KSNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 15 cm | m2 |  | 124.2 |  |
| 10 d.3 | KSNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm | m2 |  | 124.2 |  |
| 11 d.3 | KSNR 6 0110-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W gr. 4 cm | m2 |  | 124.2 |  |
| 4 | Nawierzchnia |
| 12 d.4 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | m2 |  | 3150 |  |
| 13 d.4 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 | m2 |  | 3150 |  |
| 14 d.4 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W 35/50 mechaniczne śr. gr. 4cm | t |  | 315 |  |
| 15 d.4 | KSNR 6 0309-0113 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  | 3150 |  |
| 5 | Roboty Wykończeniowe |
| 16 d.5 | KSNR 6 1301-05 | Ścinanie i plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm Ewentualny nadmiar gruntu do wbudowania na miejscu bądź jego utylizacja zgodnie z SWZ | m2 |  | 1260 |  |
| 17 d.5 | KSNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm | m2 |  | 1260 |  |
| 6 | Tablice |
| 18 d.6 | Kalkulacja własna | Tablica informacyjna, wykonana zgodnie z załącznikiem 1c do SWZ | szt. |  | 1 |  |
| RAZEM Remont drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Bielowice – DK 12 |  |

3.Remont drogi powiatowej nr 3101E w m. Międzybórz

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Cena jedn. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 16+930 -17+900 | km |  | 0.97 |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.śr 4 cm mechanicznie (frezowanie) | m2 |  | 70 |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  | 20 |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej-umocnienie rowu | m2 |  | 48 |  |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku- pobocze z kruszywa +połamane krawędzie km 16+930-17+480 | m3 |  | 293.2 |  |
| 6 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku - odmulenie rowów z plantowaniem skarp i dna rowu | m3 |  | 366.4 |  |
| 7 d.3 | KNNR 6 1302-03 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy | m |  | 204 |  |
| 4 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |
| 8 d.4 | KSNR 4 1417-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. |  | 4 |  |
| 9 d.4 | KSNR 4 0205-04 | Przykanaliki z rur PEHD o śr. 160 mm łączone metodą wciskową wraz z robotami ziemnymi oraz zasypaniem piaskiem | m |  | 28 |  |
| 5 |  | Podbudowa- |  |  |  |  |
| 10 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 744 |  |
| 11 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 744 |  |
| 12 d.5 | KNNR 6 0108-02 | Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W mechaniczne w ilości 100kg/m2 | t |  | 66.15 |  |
| 6 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 13 d.6 | KNNR 6 1005-06,07 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych bitumicznych w iości 0,5kg/m2 | m2 |  | 5173 |  |
| 14 d.6 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,3kg/m2 | m2 |  | 5173 |  |
| 15 d.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC 11W średnia gr.5 cm | t |  | 646.63 |  |
| 16 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)-AC8S | m2 |  | 5173 |  |
| 7 |  | Pobocza utwardzone kruszywem |  |  |  |  |
| 17 d.7 | KNNR 6 1301-05 | Ścinanie i plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm Ewentualny nadmiar gruntu do wbudowania na miejscu bądź jego utylizacja zgodnie z SWZ | m2 |  | 1540 |  |
| 18 d.7 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 1540 |  |
| 8 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 19 d.8 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych-zawory wod -kan | szt |  | 24 |  |
| 20 d.8 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 kratki ściekowe wraz z odmuleniem przykanalików | m3 |  | 0.4 |  |
| 21 d.8 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 podsypka piaskowa 5cm, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą | m2 |  | 520 |  |
| 9 |  | Tablice informacyjne |  |  |  |  |
| 22 d.9 | kalkulacja własna | Tablica informacyjna, wykonana zgodnie z załącznikiem 1c do SWZ | szt. |  | 1 |  |
| RAZEM Remont drogi powiatowej nr 3101E w m. Międzybórz |  |

4.Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna – Karwice

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Cena jedn. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 0105-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km1+610 - 3+210 | km |  | 1.6 |  |
| 2 d.1 | KSNR 1 0102-04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. | ha |  | 0.118 |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie-frezowanie nawierzchni na dojazdach i moście | m2 |  | 179.3 |  |
| 4 d.2 | KNR SEK 6-01 01060 | Cięcie nawierzchni asfaltobetonowych gr, 4 cm | m |  | 30 |  |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV śr. 5 cm z transportem urobku- , pobocze z kruszywa | m3 |  | 160 |  |
| 6 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z utylizacją urobku - ,odmulenie rowu z plantowaniem skarp i dna rowu | m3 |  | 1200 |  |
| 4 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |
| 6 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 7 d.6 | KNNR 6 1005-06,07 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych bitumicznych-0,5kg/m2 | m2 |  | 7935 |  |
| 8 d.6 | KNNR 6 1005-07 | Mech. skropienie emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych-0,3kg/m2 | m2 |  | 8064.3 |  |
| 9 d.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne-AC 11W średnia gr. 4cm | t |  | 793.500 |  |
| 10 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)-AC8S | m2 |  | 8064.3 |  |
| 11 d.6 | KNR 2-33 0701-08 | Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2 cm masą asfaltową polimerową | m |  | 10 |  |
| 7 |  | Pobocza utwardzone kruszywem |  |  |  |  |
| 12 d.7 | KNNR 6 1301-05 | Ścinanie i plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm Ewentualny nadmiar gruntu do wbudowania na miejscu bądź jego utylizacja zgodnie z SWZ | m2 |  | 3200 |  |
| 13 d.7 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 3200 |  |
| 8 |  | Tablice informacyjne |  |  |  |  |
| 14 d.8 | kalkulacja własna | Tablica informacyjna, wykonana zgodnie z załącznikiem 1c do SWZ | szt. |  | 1 |  |
| RAZEM Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna – Karwice |  |

5.Remont drogi powiatowej nr 3117E w m. Parczów

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Cena jedn. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 2+705-3+155 | km |  | 0.45 |  |
| 2 d.1 | KSNR 1 0102-01 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z utylizacją | ha |  | 0.090 |  |
| 3 d.1 | 11,01 | Mechaniczne cięcie nawierzchni bit. gr. 4cm km 2+705 i 3+155 | m |  | 10 |  |
| 2 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  | 2295 |  |
| 5 d.2 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,5kg/m2 | m2 |  | 2295 |  |
| 6 d.2 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 B4 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 | m2 |  | 2295 |  |
| 7 d.2 | KSNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16 W 35/50 mechaniczne śr 5 cm | t |  | 286.88 |  |
| 8 d.2 | KSNR 6 0309-0113 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  | 2295 |  |
| 3 |  | Roboty Wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9 d.3 | KSNR 6 1301-0501 | ścinanie i plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm Ewentualny nadmiar gruntu do wbudowania na miejscu bądź jego utylizacja zgodnie z SWZ | m2 |  | 900 |  |
| 10 d.3 | KSNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm | m2 |  | 900 |  |
| 4 | Tablice informacyjne |
| 11.d.4 | Kalkulacja własna | Tablica informacyjna, wykonana zgodnie z załącznikiem 1c do SWZ | szt. |  | 1 |  |
| RAZEM Remont drogi powiatowej nr 3117E w m. Parczów |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp | Nazwa | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki |  |  |  |
| 2 | Remont drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Bielowice – DK 12 |  |  |  |
| 3 | Remont drogi powiatowej nr 3101E w m. Międzybórz |  |  |  |
| 4 | Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna – Karwice |  |  |  |
| 5 | Remont drogi powiatowej nr 3117E w m. Parczów |  |  |  |
| Razem |  |  |  |