Załącznik Nr 1 b do SWZ

Przedmiar robót

(Znak postępowania: TZ.3403.02.2022)

PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont  drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia - Radwan

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0.44 | km | 0.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.440 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość zgodnie z SWZ - koryto włączenie | m3 |  |  |
|  |  | 10*5.8*0.15+10*6.05*0.15 | m3 | 17.78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.78 |
| 4 |  | Podbudowa- |  |  |  |
| 3 d.4 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 440*5.5 | m2 | 2420.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2420.000 |
| 4 d.4 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 10*5.8+10*6.05 | m2 | 118.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.500 |
| 5 d.4 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 10*5.8+10*6.05 | m2 | 118.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.500 |
| 6 d.4 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu śr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 420*5.5 | m2 | 2310.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2310.000 |
| 5 |  | Nawierzchnia |  |  |  |
| 7 d.5 | KNNR 6 1005-06,07 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową | m2 |  |  |
|  |  | 440*5.5 | m2 | 2420.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2420.000 |
| 8 d.5 | KNNR 6 0108-02 | Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - KR2 AC 11W gr. 5 cm | t |  |  |
|  |  | 440*5.5*0.125 | t | 302.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 302.500 |
| 6 |  | Pobocza utwardzone kruszywem |  |  |  |
| 9 d.6 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu śr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 440*2*1.0 | m2 | 880.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 880.000 |
| 7 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 10 d.7 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z uzupełnieniem gruntem z dowozu półki poboczy gr. śr. 20cm | m2 |  |  |
|  |  | 440*2*0.25 | m2 | 220.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220.000 |
| 8 |  | Roboty niekwalifikowane |  |  |  |
| 11 d.8 | KNNR 6 0702-07 | Pionowe znaki drogowe - tablice informacyjne o wym. 80x120cm według wzoru stanowiącym załącznik SWZ | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |