Załącznik Nr 1 do SWZ

(Znak postępowania: TZ.3403.04.2022)

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG

WSTĘP

Zimowe utrzymanie dróg to usługi i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do prac przy zimowym utrzymaniu dróg objętych przetargiem należą:

- usuwanie śniegu z dróg przy użyciu pługów lemieszowych lub sprzętu temu podobnemu,

- zwalczanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających

  - PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dla usług i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg.

  - ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze usług i prac w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych, tj.: odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2022/2023 odbywać się będą według standardów i zakresów ustalonych w planie akcji zimowej opracowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie.

Plan opracowany został na podstawie zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Standard określa minimalny poziom utrzymania nawierzchni drogi oraz termin zakończenia prac począwszy od wystąpienia do zakończenia zjawisk atmosferycznych.

Na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie występują drogi III , IV, V i VI standardu zimowego utrzymania

- Zwalczanie gołoledzi odbywać się będzie przy pomocy mieszanki piasku z solą.

  - WYMAGANIA  OGÓLNE  I  JAKOŚĆ  USŁUG

Za jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych odpowiedzialny jest wykonawca usług.

- ODŚNIEŻANIE  DRÓG

  - ZASADY  OGÓLNE

Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości tj:

- ciężaru objętościowego

- twardości

- wilgotności

- współczynnika tarcia śniegu o metal

Wszystkie te właściwości i cechy śniegu zależą od temperatury otoczenia i temperatury samego śniegu.

Nośniki powinny być wyposażone w telefon bezprzewodowy i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997r. art.54).

Ponadto reflektory samochodów oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

2.4.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymagane kategorie prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu, przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego

- zaczepu nośnika

- stanu technicznego nośnika

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego

Po zakończeniu prac pług należy pozostawić opuszczony aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

2.5.5 ZASADY PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia usług zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać sprawną łączność bezprzewodową (telefony komórkowe), pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła.

Do pracy należy wysyłać zespół składający się z dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie szerokości ok. 0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić min. 50 m.

Światła awaryjne sprzętu znajdującego się na drogach muszą być włączone.

Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie kierunkiem ruchu.

- ZWALCZANIE – ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI

3.1 POJĘCIA OGÓLNE

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

- gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1,0 mm. Powstała na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze

- lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarzniętej nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

- zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającej ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów

- przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej, nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów

- zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstw

- śliskość pośniegowa jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

3.2. MATERIAŁY DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Do likwidacji śliskości zimowej stosowane będą następujące środki chemiczne i materiały uszarstniające:

- sól drogowa /96% NaCl +2,5% CaCL2 + 0,2% K4Fe/CN6/

- mieszanka piasku z solą

- piasek.

3.3 URZĄDZENIA DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ORAZ ZAŁADUNEK ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW USZARSTNIAJĄCYCH

3.3.1 POSYPYWANIE

Posypywanie dróg odbywa się przy pomocy piaskarek.

    - ZAŁADUNEK

Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, łatwo manewrować na składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu.

  - WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATORÓW SPRZĘTU DO ROZSYPYWANIA

Operatorem sprzętu może być kierowca nośnika posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymagane kategorie prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu, przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego zespołu rozsypującego,

- stanu technicznego nośnika.

W przypadku zauważenia usterek sprzęt należy wyeliminować z pracy i poddać naprawie.

Nie wolno rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- w sposób ciągły obserwować efekty pracy sprzętu roboczego i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad prawa o ruchu drogowym (kodeksu drogowego).

Po zakończeniu prac sprzęt należy oczyścić i dokonać przeglądu zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi .

Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu, jak i użytkownikom drogi należy niezwłocznie usunąć.

  - ZASADY ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH JEDNOJEZDNIOWYCH

(DWUPASOWYCH, DWUKIERUNKOWYCH)

Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków powinny pokrywać 0,9 szerokości jezdni.

  - ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA MOSTACH, WIADUKTACH

Zwalczanie śliskości na mostach, wiaduktach wykonuje się jednocześnie ze zwalczaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

W przypadku zastosowania innych środków do zwalczania śliskości, np. z uwagi na konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziaływaniem chlorku sodu, należy przerwać posypywanie środkiem chemicznym w odległości ok. 500 m przed i za mostem, a od tego miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym wyłącznie do zwalczania śliskości na obiekcie.

- ZASADY ODBIORU USŁUG ZIMOWYCH

  - OGÓLNE WARUNKI ODBIORU

Odbiorowi podlega każdy element zlecanej pracy. Odbiór odbywa się po zakończeniu pracy i zgłoszeniu zleceniobiorcy w biurze zleceniodawcy lub po wykonaniu usług na podstawie potwierdzeń wykonanych przez zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Zleceniodawca ma obowiązek odebrania prac i usług zgodnie z umową.

  - ZASADY ODBIORU USŁUG PRZY ODŚNIEŻANIU DRÓG

Odbiorem objęte są usługi i prace wykonane na drogach na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu i w kartach drogowych.

Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokości odśnieżania.

Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie świadczyć usług i prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić zleceniodawcę o tym fakcie.

  - ZASADY ODBIORU USŁUG PRZY ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI

Odbiorem objęte są usługi i prace wykonane na drogach na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu i w kartach drogowych.

Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.

Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe nie niwelują wykonanej pracy.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie świadczyć usług i prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić zleceniodawcę o tym fakcie.

5. ZASADY ODBIORU OSPRZĘTU PO ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

Zdawanie osprzętu odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez obie strony.

Osprzęt musi być kompletny i sprawny technicznie. Przy silnikach piaskarek z silnika spuszczony będzie olej, sprawdzona czystość, stan filtra oleju oraz kompletność wyposażenia.

Pługi – muszą być czyste. Należy je dokładnie umyć z soli, piasku, błota i innych zanieczyszczeń.